## Slide 1
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIAS ELECTRICA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
REMUNERACIÓN Y TARIFICACIÓN
Profesor: Ing. Hernando González Macías
Bucaramanga año 2015

## Slide 2
ALGUNOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES

## Slide 3
ALGUNOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Sistema compuesto por las plantas generadoras, líneas y subestaciones de
transmisión, líneas y subestaciones de distribución, Redes de distribución
y las cargas de los usuarios , conectados entre sí.
Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Sistema de trasporte de energía eléctrica que comprende las líneas, equipos
de compensación y subestaciones que operan a tensiones iguales y superiores
a 220 kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de baja y los
correspondientes módulos de conexión.
Sistema de Distribución:
Está compuesto por el Sistema de Transmisión Regional (STR) y el Sistema
de Distribución Local (SDL).
Niveles de tensión:
Nivel 4: Mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.
Nivel 3: Mayor o igual a 30,0 kV y Menor a 57,5 kV.
Nivel 2: Mayor o igual a 1,0 kV y Menor a 30,0 kV.
Nivel 1: Menor a 1 kV.

## Slide 4
Sistema de Transmisión Regional (STR):
Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los activos de conexión
del Operador de Red al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones con
sus equipos asociados que operan al nivel de tensión 4. Pueden estar conformados
por los activos de uno o más operadores de red.
La Res. CREG 179 de 2014, Capítulo 9, define dos STR conformado por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, en el Nivel de Tensión 4.
STR Norte: conformado por la Electrificadora del Caribe S.A y
STR Centro-Sur conformado por el resto de OR (28)
que forman parte del SIN.
Sistema de Distribución Local (SDL):
Sistema de trasporte de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y
subestaciones con sus equipos asociados que operan a los niveles de tensión 3,
2 y 1 dedicados a la prestación del servicio en un Mercado de Comercialización.
Mercado de Comercialización:
Conjunto de usuarios regulados y no regulados conectados a un STR y/o SDL
servido por un mismo operador de red y los conectados al STN del área de
influencia del respectivo operador de red.

## Slide 5
Operador de Red de STR y SDL (OR):
Persona encargada de la planeación, de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL incluidas sus conexiones al STN.
Los activos pueden ser propios o de terceros. Son las empresas que tienen cargos
por uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. Siempre deben ser una
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESP). La unidad mínima de un SDL para que un operador solicite cargos de uso corresponde a las redes que atienden la totalidad de usuarios de un Municipio.
Activos de conexión del OR al STN:
Compuesto por las bahías de transformador con tensión mayor o igual a 220 kV,
el transformador con tensión primaria mayor o igual a 220 kV y secundaria o
terciaria cualquier tensión menor a 220 kV y las bahías de transformador del
lado de baja tensión. Los activos de conexión del OR al STN se remuneran mediante cargos por uso y por lo tanto hacen parte de la base regulatoria de activos y el
OR correspondiente es responsable de su operación y mantenimiento.
En subestaciones del STN con configuración en anillo o interruptor y medio, no
se remuneran a través de cargos por uso de la actividad de distribución las
bahías con tensión mayor o igual a 220 kV. (Hay equipos compartidos).
Cuando estos activos sean compartidos por dos o mas OR, éstos deberán acordar cual de ellos se encargará de la operación y el mantenimiento y el valor a remunerar entre ellos por dichas actividades.

## Slide 6
Activos de conexión a un STR o un SDL:
Son los bienes requeridos para que un OR se conecte físicamente a un STR o SDL de
otro OR. Los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse
a los niveles de tensión 4, 3, 2 y 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión
en el que está instalado su equipo de medida individual.
Los activo de conexión son considerados en el cálculo de los cargos por uso del
OR que se conecta y su operación y mantenimiento están bajo su responsabilidad.
Si los activo son compartidos deben acordar quien hace la operación y el
mantenimiento y cómo se remuneran entre ellos por las actividades.
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución definitiva de la metodología de remuneración de la actividad de distribución de Energía Eléctrica, los activos de conexión a un STR o un SDL que tengan varios usuarios finales conectados, serán considerados como activos de uso del STR o SDL.
Activos de nivel de tensión 1:
Son las redes de trasporte que operan a tensión menor de 1 kV y los
transformadores con voltaje secundario menor a 1 kV que las alimentan incluyendo las protecciones y equipos de maniobra asociados sin incluir los que hacen parte
de las instalaciones internas. Son considerados activos de uso.

## Slide 7
Activos de uso de STR y SDL:
Activos de trasporte que operan a voltaje menor de 220 kV, que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL.
Activos en operación:
Son los activos que forman parte del sistema utilizado de forma permanente
en la actividad de distribución incluyendo los que están normalmente abiertos
(están disponibles para entrar en servicio en forma inmediata cuando se requieran).
Activos no eléctricos:
Son los requeridos por el OR para cumplir con su objeto social pero no forman
parte de la infraestructura de trasporte. Incluye entre otros edificios (sedes
administrativas, bodegas talleres), maquinaria y equipos (grúas, vehículos,
herramientas) equipos de cómputo y equipos de comunicaciones.
Activo no operativo:
Activo que estando disponible no se puede operar debido a la indisponibilidad de otro activo diferente a los que conforman su grupo de activos
AOM:
Valor de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento correspondientes a la actividad de distribución de Energía Eléctrica en el STR y SDL.

## Slide 8
Base Regulatoria de Activos, BRA:
Valor de los activos utilizados para la prestación del servicio por parte del OR, está compuesto por activos eléctricos, activos no eléctricos y terrenos; este valor sirve de referencia para la remuneración de los ingresos asociados con las inversiones del OR para la prestación del servicio.
Cargos por uso del OR:
Son los cargos expresados en $/kWh acumulados para cada nivel de tensión que
remuneran a un OR las inversiones en los activos de uso de los STR y SDL y los gastos de AOM en los que incurre para la prestación del servicio.
Régimen tarifario de Libertad Regulada (Art. 11 Ley 143 de 1994).
Régimen de tarifas mediante el cual la CREG define los criterios y la metodología
con arreglo a los cuales las empresas de electricidad podrán determinar o
codificar los precios máximos para los servicios ofrecidos.
Costos medios del operador de red.
Son los costos unitarios de inversión, administración, operación y mantenimiento calculados para cada OR expresados en $/kWh para cada nivel de tensión