## Slide 1
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIAS ELECTRICA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
REMUNERACIÓN Y TARIFICACIÓN
Profesor: Ing. Hernando González Macías
Bucaramanga año 2015

## Slide 2
DETERMINACION DE LOS CARGOS POR USO

## Slide 3
SUBÍNDICES A UTILIZAR
n = 4, 3, 2, 1 : Niveles de tensión
j : Operador de red
m : Mes
t : Año
o : Mes de la fecha de corte
R : Sistema de Transmisión Regional (STR)
P: Municipio

## Slide 4
CAPÍTULO 1. CÁLCULO DE CARGOS POR USO
Para cada uno de los niveles de tensión se calculan por parte del LAC , mensualmente durante los primeros 10 días calendario dos cargos por uso.
1.1 CARGOS POR USO DE NIVEL DE TENSIÓN 4
Cargo por uso nivel 4 del STR
Cargo del nivel de tensión 4 del STR al que pertenece el OR
=
Cargo por uso nivel 4 aplicable en un Municipio
=
Cargo del nivel de tensión 4 aplicable en un Municipio
Se conforman dos cargos. El primero remunera la infraestructura de este nivel de tensión, excluyendo los activos construidos por requerimientos judiciales u obligaciones impuestas por autoridades, locales, departamentales o nacionales. El segundo remunera los activos excluidos del primero.
=
=

## Slide 5
1.1.1 Cargos de activos de tensión 4
Cargo de tensión 4 del STR al que pertenece el OR
=
Suma de los ingresos mensuales de todos los OR pertenecientes al STR
Suma de energía de entrada del mes anterior de todos los OR pertenecientes al STR
*
(1 – % Pérdidas del nivel 4)
IM : Ingresos mensuales
Ee : Energía de entrada
P : Indice de pérdidas del OR

## Slide 6
Cargo de tensión 4 del OR aplicable al Municipio p
=
Ingreso mensual del OR en el nivel 4 aplicable al Municipio p
Energía de entrada del sistema del OR del mes anterior en el nivel 4 en el Municipio p
*
(1 – % Pérdidas del nivel 4)
V : Ventas de energía.
IAINC: Ingreso anual por incentivos (Capítulo 5)
1.1.2 Cargos de activos locales (Municipio) de nivel de tensión 4.
*
Ventas de energía nivel 4 todos los com en el meracado del OR en el
Municipio P
Ventas de energía nivel 4 todos los com. del mercado del OR
+
Energía de entrada del sistema del OR del mes anterior en el nivel 4 en el Municipio p
*
(1 – % Pérdidas del nivel 4)
*
12
Ingreso anual por incentivos del nivel 4

## Slide 7
1.2 CARGOS POR USO DE NIVEL DE ATENSIÓN 3
Cargo de uso del OR en nivel de tensión 3
=
Cargo del nivel 4 del STR
+
Cargo de nivel de tensión 3 del OR
Cargo de uso del nivel de tensión 3 del OR en el Municipio p
=
Cargo del nivel 4 del OR aplicable en el Municipio p
+
Cargo de nivel 3 del OR aplicable en el Municipio p

## Slide 8
IA : Ingreso anual del OR
1.2.1 Cargos de activos de nivel de tensión 3.
Cargo de nivel 3 del OR
=
Ingreso anual del OR en el nivel 3
(1- % de pérdidas de nivel 3 del OR)
*
Energía anual de entrada en el nivel 3 del OR

## Slide 9
Cargo de tensión 3 del OR aplicable al Municipio p
=
Ingreso anual del OR en el nivel 3 aplicable en el Municipio p
Energía de entrada del sistema del OR del año anterior en el nivel 3 en el Municipio p
*
(1 – % Pérdidas del nivel 3)
*
Ventas de energía nivel 3 todos los com. en el mercado del oR en el Municipio P
Ventas de energía nivel 3 todos los Com. En el mercado del OR
+
Energía de entrada del sistema del OR del año anterior en el nivel 3 en el Municipio p
*
(1 – % Pérdidas del nivel 3)
Ingreso anual por incentivos del nivel 3
*
Ajuste por inflación con el IPP
1.2.2 Cargos de activos locales (Municipio) de nivel de tensión 3
IPP : Índice de precios al productor total nacional
*

## Slide 10
1.3 CARGOS POR USO DE NIVEL DE ATENSIÓN 2
1.3.1 Cargos de activos de nivel de tensión 2

## Slide 11
1.3.2 Cargos de activos locales (Municipio) de nivel de tensión 2
1.4 CARGOS POR USO DE NIVEL DE TENSIÓN 1
: Cargo de inversión del nivel de tensión 1 del OR
Cargo de AOM del nivel de tensión 1 del OR
1.4.1 Cargo de activos de nivel de tensión 1

## Slide 12
1.4.2 Cargos de activos locales (Municipio) de nivel de tensión 1
1.4.3 Cargos de AOM de nivel de tensión 1
CDA : Cargo de AOM de nivel de tensión 1 del OR
: Ingreso anual por AOM del OR en activos de nivel de tensión 1

## Slide 13
CAPÍTULO 2. CÁLCULO DE LOS INGRESOS DE LOS OR
2.1 INGRESOS POR NIVEL DE TENSIÓN
2.1.1 Ingresos de nivel de tensión 4
IMT : Ingreso mensual total
P : Total de municipios atendidos por un mismo OR donde se presentan activos construidos con base en ordenamientos judiciales o de la administración local, departamental o nacional.
2.1.1.1 Ingreso mensual de nivel de tensión 4 sin activos locales
CSRT : Compensaciones del OR
IRM : Ingreso mensual recibido por el OR por concepto de migración de usuarios a un nivel de tensión superior o por respaldo de red.
IE : Ingreso esperado de convocatorias.

## Slide 14
2.1.1.2 Ingreso mensual de nivel de tensión 4 por activos locales
2.1.2 Ingresos de nivel de tensión 3
2.1.3 Ingresos de nivel de tensión 2

## Slide 15
2.1.4 Ingresos de nivel de tensión 1
: Otros ingresos por la explotación de los activos remunerados mediante cargos por uso en actividades distintas a la distribución de energía. (50% de los ingresos anuales obtenidos por el OR por esas actividades)
2.2 INGRESOS ANUALES
IAA : Ingreso anual por inversión en activos. (Capítulo 3)
IAAOM : Ingreso anual por gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (Capítulo 4)

## Slide 16
Inventario de Activos existentes 2008
Existentes en el 2008 y reconocidos por aplicación de Res. 097 de 2008
Valor reconocido actualmente. Res. 097 de 2008. Vigente.
Inventario de Activos reportados
Construidos y reportados a la CREG años 2008-2014 Art. 18 Res. 097 de 2008
Inventario de activos de planes de inversión
Valoración según Unidades Constructivas Cap. 15 de Res.179 de 2014
Terrenos
Planes nuevos y Unidades Constructivas especiales sometidas a consideración de la CREG
Valoración según Unidades Constructivas Cap. 14 de Res. 179 de 2014.
Área de Subestaciones
Valor Catastral
Activos que no se incluyen
Corresponden a inversiones públicas.
Inventario de activos a retirar
Acorde con el plan de reposición de activos.
Valoración según UC del Cap. 14 de Res. 179 de 2014.
CAPÍTULO 3. INGRESO ANUAL POR INVERSIÓN EN ACTIVOS, IAA.
+
+
+
-
-
-

## Slide 17
CAPÍTULO 3. INGRESO ANUAL POR INVERSIÓN EN ACTIVOS, IAA.
Se determinan con base en la siguiente información:
Inventario de activos utilizado para aplicar la Resolución CREG 097 de 2008 y clasificados en unidades constructivas de dicha resolución.
Inventario de activos reportado por los OR a la CREG en cumplimiento del artículo 18 de la Resolución CREG 097 de 2008.
Inventario de activos de los planes de inversión del OR, reportadas con base en las UC definidas en la presente resolución y las UC especiales sometidas a consideración de la CREG.
Los activos operados por el OR cuyo valor no debe incluirse en el cálculo de los cargos. Artículo 87 numeral 87.9, ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99, ley 1450 de 2001.
Activos incluidos en el plan de inversiones y que no deben incluirse por la misma razón mencionado en el numeral anterior.
Inventario de activos a retirar, clasificado según el listado de UC del capítulo 15 de esta resolución, de acuerdo al plan de reposición presentado a la CREG en la solicitud de cargos.

## Slide 18
g. El costo de los activos a diciembre de 2007, se establecerá con base en el valor
implícito reconocido actualmente. El costo de los activos puestos en operación
durante el actual período tarifario se establecerá con base en la valoración de
UC del capítulo 15 de esta resolución.
h. El costo de los activos incluidos en el plan de inversiones se establecerá con
base en la valoración de las UC del capítulo 14.
i. El costo de terrenos asociados a subestaciones reportados en la solicitud de
cargos, indicando el área y el valor catastral a diciembre de 2014, acompañando
los respectivos certificados.
j. Para el nivel de tensión 4 se considerarán los activos incluidos en el inventario
presentado por el OR conforme a la metodología de la Resolución CREG 097
de 2008, que se encuentren en operación a la fecha de presentación de la
nueva solicitud y las actualizaciones aprobadas por la CREG en cumplimiento
de los artículos 9 y 17 de la misma resolución.
Ingreso anual por inversión en activos
BRA : Base regulatoria de activos.
RC : Recuperación de capital reconocida
BRT : Base regulatoria de terrenos.
: Tasa de retorno reconocida para distribución de E E para esquema de ingreso máximo.

## Slide 19
3.1 BASE REGULATORIA DE ACTIVOS.
BRAE : Base regulatoria de activos eléctricos.
BRANE : Base regulatoria de activos no eléctricos
3.1.1 Base regulatoria de activos eléctricos
Recuperación de capital reconocida
BRAEN : Base regulatoria de activos eléctricos nuevos.
BRAFO : Base regulatoria de activos eléctricos fuera de operación
3.1.1.1 Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario
0 = t – 1 Inicio del período tarifario.

## Slide 20
CRI : Valor implícito de los activos incluidos en los cargos aprobados al OR en a aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008.
CRIN : Costo de reposición de la inversión de activos puestos en operación entre enero de 2008 y la fecha de corte.
FA : Factor de ajuste que considera la antigüedad y el cambio de modelo de remuneración de los activos.
FI : Factor de indexación de los precios de diciembre de 2007 a la fecha de corte.
CAI : Costo anual reconocido al OR en aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008.
r : Tasa de retorno para la remuneración de las inversiones en a aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008. 13% para el nivel 4 y 13,9% para los niveles 3,2 y 1.
vup : Vida útil ponderada de los activos reconocidos en los cargos aprobados en aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008. La ponderación se realiza con base en la valoración y la vida útil de las UC de la misma resolución CREG 097 de 2008.

## Slide 21
3.1.1.1.1 Costo anual reconocido de los activos de nivel de tensión 4
CA : Costo anual reconocido por los activos de nivel 4 en aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.
AOM : Gastos anuales de Administración, Operación y Mantenimiento aprobados en aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.
CAT : Costo anual de terrenos reconocidos en aplicación de la metodología de la resolución 097 de 2008. Valor incluido en el documento de soporte de la resolución de aprobación de cargos.
CAANE : Costo anual de activos no eléctricos reconocido en aplicación de la metodología de la resolución CREG 097 de 2008. Valor incluido en el documento de soporte de la resolución de aprobación de cargos.

## Slide 22
3.1.1.1.2 Costo anual reconocido de los activos de nivel de tensión 3
Todos los parámetros anteriores corresponden a los que determinó la CREG en la resolución de cargos en aplicación de la metodología de la resollución CREG 097 de 2008.
Eu : Energía útil. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.
O : Pago por el uso del SDL de otros OR reconocido en los cargos, en aplicación de la resolución CREG 097 de 2008. Este valor lo publicará la CREG en resolución aparte.
3.1.1.1.3 Costo anual reconocido de los activos de nivel de tensión 2
Todos los parámetros anteriores corresponden a los que determinó la CREG en la resolución de cargos en aplicación de la metodología de la resollución CREG 097 de 2008.
Cargo unitario de nivel de tensión 3 que se remunera parcialmente en el nivel de tensión 2. Incluido en la resolución de aprobación de cargos.

## Slide 23
3.1.1.1.4 Costo anual reconocido de los activos de nivel de tensión 1
Todos los parámetros anteriores corresponden a los que determinó la CREG en la resolución de cargos en aplicación de la metodología de la resollución CREG 097 de 2008.
CDI : Cargo máximo por concepto de inversiones del nivel de tensión 1. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.
V : Ventas anuales de energía. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.
: Pérdidas no técnicas reconocidas. Valor incluido en la resolución de aprobación de cargos.

## Slide 24
3.1.1.1.5 Costo de reposición de la inversión de activos nuevos de los niveles de tensión 4,3 y 2.
NR : Número total de UC del nivel de tensión n, reportadas por el OR a la CREG en cumplimiento del artículo 18 de la resolución CREG 097 de 2008. Incluye las UC reportadas, que entraron en operación en período 2008-2014, clasificadas en las categoría expansión, calidad del servicio y pérdidas.
CR : Valor de la UC, definido en el capítulo 15 de resolución CREG 179 de 2014
PU : Porcentaje del costo total de la UC que se remunera vía cargos por uso.
RPP : Fracción de la UC que no debe incluirse en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 , modificado por el artículo 99 de la ley 1450 de 2011.
PARA EL NIVEL DE TENSIÓN 4, EL VALOR DE CRIN, ES IGUAL A CERO.

## Slide 25
3.1.1.1.6 Costo de reposición de la inversión de activos nuevos de los niveles de tensión 1.
TN : Nuevos transformadores de distribución, en el nivel de tensión 1.
Corresponde al número de transformadores de distribución puestos en
operación entre enero de 2008 y la fecha de corte y reportados al SUI.
No se incluyen los transformadores construidos con recursos públicos, ni
los transformadores que atiendan un solo usuario ni los exclusivos de
alumbrado público.
H : Número de estratos de la muestra del OR que sirvió de base para la definición del CRI de nivel de tensión 1, aprobado en la resolución particular de aprobación de cargos en aplicación de la resolución CREG 097 de 2008.
: Inversión media por circuito, transformador más red secundaria, estimada en el nivel de tensión 1, para el estrato h, de la muestra del OR utilizado para determinar el CRI en aplicación de la resolución CREG 097-2008.
: Ponderación del estrato h del OR que sirvió en aplicación de la resolución CREG 097 de 2008.
La CREG publicará en resolución aparte las anteriores variables.

## Slide 26
3.1.1.2 Factor de ajuste de la BRA inicial de activos de niveles de tensión 4, 3 y 2.
ANTIGÜEDAD PROMEDIO [AÑOS] | FACTOR AJUSTE, FAj,n | ANTIGÜEDAD PROMEDIO [AÑOS] | FACTOR AJUSTE, FAj,n
0 | 1,000 | 18 | 0,862
1 | 0,997 | 19 | 0,843
2 | 0,994 | 20 | 0,823
3 | 0,991 | 21 | 0,800
4 | 0,988 | 22 | 0,774
5 | 0,984 | 23 | 0,746
6 | 0,979 | 24 | 0,714
7 | 0,974 | 25 | 0,678
8 | 0,969 | 26 | 0,639
9 | 0,962 | 27 | 0,595
10 | 0,955 | 28 | 0,545
11 | 0,948 | 29 | 0,490
12 | 0,939 | 30 | 0,429
13 | 0,929 | 31 | 0,361
14 | 0,919 | 32 | 0,285
15 | 0,907 | 33 | 0,200
16 | 0,893 | 34 | 0,105
17 | 0,879 | 35 | 0,000

## Slide 27
La antigüedad promedio ponderada corresponde a la antigüedad de la totalidad de los activos de cada nivel de tensión, ponderada por la valoración obtenida con las UC definidas en el capítulo 15 de la resolución 179 de 2014.
A cada nivel de antigüedad promedio ponderada se le asocia un factor de ajuste de la BRA inicial, el cual considera la antigüedad media de los activos y el ajuste por el cambio de modelo de remuneración.
Los OR deben entregar un estudio en el cual se determine la antigüedad promedio ponderada de los activos de su sistema para cada nivel de tensión.
Los lineamientos y metodologías para la definición de esta variable serán publicados en circular aparte.
En caso que el OR no presente el estudio, o mientras lo presenta, el valor de referencia utilizado es 23 años de antigüedad promedio ponderada.
3.1.1.3 Factor de ajuste de la BRA inicial de activos de niveles de tensión 1
Igual que el factor para los niveles de tensión 4,3 y 2 los OR deben presentar el estudio y en caso de no presentarlo el valor de referencia utilizado es de 15 años de antigüedad promedio ponderada.

## Slide 28
ANTIGÜEDAD PROMEDIO [AÑOS] | FACTOR AJUSTE, FAj,1 | ANTIGÜEDAD PROMEDIO [AÑOS] | FACTOR AJUSTE, FAj,1
0 | 1,000 | 13 | 0,781
1 | 0,992 | 14 | 0,747
2 | 0,983 | 15 | 0,710
3 | 0,973 | 16 | 0,669
4 | 0,962 | 17 | 0,622
5 | 0,949 | 18 | 0,571
6 | 0,935 | 19 | 0,513
7 | 0,920 | 20 | 0,449
8 | 0,902 | 21 | 0,378
9 | 0,883 | 22 | 0,298
10 | 0,861 | 23 | 0,209
11 | 0,837 | 24 | 0,110
12 | 0,810 | 25 | 0,000
Factor de ajuste de activos de nivel de tensión 1.

## Slide 29
3.1.1.4 Base regulatoria de activos eléctricos nuevos para empresas con plan de inversiones aprobado.
Inversiones en: Expansión Pérdidas
Reposición Renovación Tecnológica
Calidad
3.1.1.4.1 Plan de inversiones en expansión
3.1.1.4.2 Plan de inversiones en reposición
3.1.1.4.3 Plan de inversiones en calidad
3.1.1.4.4 Plan en reducción de pérdidas
3.1.1.4.5 Plan de Inv. en tecnología
Valor de las inversiones para el nivel n, año t
=
Inversiones aprobadas para el nivel n, año t
-
Inversiones aprobadas para el nivel n, año t-1
+
Inversiones ejecutadas en el nivel n, año t-1

## Slide 30
Las variables IEE, IER, IEC, IEP e IET, para el año t-1, solamente pueden tomar un valor hasta de 1,03 veces el valor aprobado para el año t-1.
3.1.1.5 Base regulatoria de activos eléctricos nuevos para empresas sin plan de inversiones aprobado.
: Base regulatoria inicial de activos eléctricos (Numeral 3.1.1.1)
PIH : Porcentaje de inversiones de referencia. Corresponde al mínimo entre el 1% y el porcentaje promedio de inversiones realizadas por la empresa durante el período 2008-2012, calculado con base en la información reportada por los OR en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la resolución CREG 097 de 2008.
En caso que la empresa no haya realizado el reporte de la información a la CREG, se empleará el menor valor obtenido con los OR que reportaron información.

## Slide 31
3.1.1.6 Activos fuera de operación
Acorde con los planes de reposición los OR deben reportar la relación de activos incluidos en la base regulatoria inicial de activos, que quedará fuera de operación durante cada año del período tarifario. Deben asimilarse a UC e indicar las causas de la salida de operación. Reemplazo por:
Antigüedad
Ampliación de la capacidad del activo
Por renovación tecnológica
Por otras causas, indicando la causa.
BRAFO : Base regulatoria de activos eléctricos fuera de operación
NFO : Número total de UC incluidas en la base inicial y que salen de operación
BRAR : Valor de la UC reconocido en la base regulatoria incial
RC : Recuperación de capital de la UC incluida en la base inicial
CR : Valor de UC definido en el capítulo 15

## Slide 32
: Porcentaje de uso, porcentaje del costo total de la UC incluido en la base regulatoria inicial de activos.
: Fracción de la UC no incluida en la base regulatoria de activos de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la ley 142 de 1994 (Activos construidos con dineros públicos.
FA : Factor de ajuste que considera la antigüedad y el cambio de modelo de remuneración de los activos del OR de acuerdo a lo establecido en los numerales 3.1.1.2 y 3.1.1.3.
t : Años transcurridos desde la aplicación de la presente resolución. Para el primer año este valor corresponde a 1 y el valor máximo de t es igual a .
Vida útil remanente para los activos incluidos en la base regulatoria inicial.

## Slide 33
VURN : Vida útil regulatoria aplicada a los activos nuevos. Para activos de nivel de tensión 1 es igual a 35 años y para activos de los niveles de tensión 4, 3 y 2 es igual a 45 años.
APP : Antigüedad promedio ponderada, por participación en la BRA inicial calculada con base en la vida útil de las UC del capítulo 15.
2.1.2 Base regulatoria de activos no eléctricos
NE : Es igual a 0,02. Es la fracción de la base de activos eléctricos que se reconoce como no eléctricos.
BRAE : Base regulatoria de activos eléctricos
BRAEN : Base regulatoria de activos eléctricos nuevos.

## Slide 34
3.2 RECUPERACIÓN DE CAPITAL RECONOCIDA
RC : Recuperación de capital reconocida
RCBIA : Recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial.
RCNA : Recuperación de capital reconocida para los activos que entraron en operación a partir de la fecha de corte.
3.2.1 Recuperación de capital de activos de la BRA inicial.
: Base regulatoria de activos eléctricos en el nivel n en el año t=0
: Vida útil remanente para los activos incluidos en la base regulatoria inicial de activos del OR.

## Slide 35
3.2.2 Recuperación de capital de activos nuevos.
T : Años de aplicación de la metodología definida en esta resolución.
VURN : Vida útil regulatoria aplicada a los activos nuevos. Para nivel 1, 35 años y para niveles 4,3 y 2, 45 años.
3.3 BASE REGULATORIA DE TERRENOS.
R : Porcentaje anual reconocido sobre el valor de los terrenos. Es igual a 6,9%
NS : Número total de UC de subestaciones sobre las que se reconocen áreas de terrenos.
AT : Área típica reconocida a la UC en , según lo establecido en el capítulo 14
VCT : Valor catastral del terreno correspondiente a la subestación en la cual se encuentra la UC en $/ de la fecha de corte.

## Slide 36
CAPITULO 4. INGRESO ANUAL POR GASTOS DE AOM, IAAOM.
Corresponden a gastos a reconocer a los OR durante cada uno de los años del período tarifario. NO deben incluirse valores que correspondan con los siguientes conceptos:
Asociados con otras actividades de la cadena de prestación del servicio.
Asociados con los servicios prestados a otros OR.
Asociados a activos de conexión de usuarios de los STR o SDL.
Asociados a activos ejecutados mediante convocatorias públicas.
Asociados con servicios prestados a terceros.
Asociados con las inversiones requeridas para la reposición de activos.
IAAOM : Ingreso anual por concepto de AOM
AOMbase : Valor de AOM base expresado en pesos de la fecha de corte.
AOMNI : Valor de AOM para nuevas inversiones, diferentes a reposición.

## Slide 37
4.1 AOM A RECONOCER
Si es superior o igual al :
Si es inferior al
AOMOB : Valor del AOM objetivo a reconocer expresado en pesos de la fecha de corte.
fe : Factor de eficiencia del OR, obtenido de los modelos de eficiencia que se establezcan para los gastos de AOM en la actividad de distribución.
AOMD : Valor de AOM demostrado.
AOMbase : Valor del AOM base expresado en pesos de la fecha de corte.
AOMINI : Valor del AOM inicial expresado en pesos de la fecha de corte.
AOMP : Valor equivalente al promedio de los valores reportados con destino al programa de reducción o mantenimiento de pérdidas años 2009-2013, expresado en pesos de diciembre de 2013.

## Slide 38
: Índice de precios al productor a la fecha de corte.
ndice de precios al productor de diciembre de 2013.
t : Variable que cuenta el número de años de aplicación de esta metodología. Es igual a 1 para el año en el que se inicia la aplicación de esta metodología.
4.1.1 AOM demostrado
Se calcula de la siguiente forma:
Tomando el valor de AOM demostrado por el OR para cada año desde el 2009 hasta el 2013, calculado conforme a lo establecido en la resolución CREG 097 de 2008 y actualizado con la variación del IPP desde diciembre del respectivo año hasta diciembre de 2013.
A partir de los valores anteriores se obtiene un promedio aritmético que corresponde al AOM demostrado 2009-2013.

## Slide 39
4.1.2 AOM remunerado
Se obtiene mediante el siguiente procedimiento:
El porcentaje de AOM a reconocer para el año 2009 establecido en la resolución particular de cada OR de acuerdo con la resolución CREG 097 de 2008.
El porcentaje de AOM a reconocer por cada uno de los años 2010 a 2013, calculado conforme a la resolución CREG 097 de 2008.
La suma de los CRI aprobados a cada OR en su respectiva resolución particular actualizado con la variación del IPP a diciembre de 2008.
La suma de los valores de CRI, utilizados por el OR para calcular el porcentaje de AOM demostrado para cada uno de los años 2009 a 2012, actualizado con la variación del IPP hasta diciembre del año para el que se calcula el AOM demostrado.
Para el año 2009 se calcula el AOM remunerado multiplicando el porcentaje del literal a. por la suma de valores CRI del literal c. En forma análoga para los años 2009 a 2013 se calcula multiplicando el valor del literal b. por el valor CRI señalado en el literal e.
Los valores remunerados, calculados anteriormente se actualizan con la variación del IPP desde diciembre del respectivo año hasta diciembre de 2013. El promedio aritmético de estos valores es el

## Slide 40
4.1.3 AOM inicial
: Suma de los valores de reposición de la inversión de cada nivel de tensión del OR utilizada para calcular el , de acuerdo con o señalado en el numeral 10.3 del anexo general de la resolución CREG 097 de 2008.
4.1.4 AOM por niveles de tensión
El AOM eficiente para cada nivel de tensión se calcula así:
: Base regulatoria de activos eléctricos en el año t-1=0 calculada de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.1.1.

## Slide 41
4.2 VALOR DE AOM PARA NUEVAS INVERSIONES
Para nuevas inversiones diferentes a reposición
para n = 4 o 3
para n = 2 o 1
: Valor del AOM para las nuevas inversiones expresado en pesos de la fecha de corte.
: Valor acumulado hasta el año t de las nuevas inversiones, diferentes a reposición expresado en pesos de la fecha de corte.
4.3 VERIFICACIÓN DEL VALOR ANUAL DE AOM
Para verificar la información de AOM, los OR deberán reportarla cada año, el 30 de abril, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios junto con un concepto por parte de una firma auditora. La información presentada después de esta fecha se considerará como no entregada. El OR que no entregue la información deberá apllicar una disminución del 5% al ingreso anual de AOM previsto para el año que no entregue la información.

## Slide 42
CAPÍTULO 5. INGRESO ANUAL POR INCENTIVOS, IAINC
Se calculan con base en la siguiente expresión.
IAINC : Ingreso anual por incentivos.
INCINV : Ingreso anual por incentivos asociados con la eficiencia en inversiones.
INCAOM : Ingreso anual por incentivos asociados con la eficiencia en AOM.
INCCS : Ingreso anual por incentivos asociados con la calidad del servicio.
5.1 INCENTIVOS POR EFICIENCIA EN INVERSIONES
Solamente aplica para los OR que cuenten con un plan de inversiones aprobado por la CREG.
INVR : Inversiones de referencia del OR, valor en pesos de la fecha de corte.
INCIA : Incentivo por eficiencia en inversiones alcanzado en el año t-1

## Slide 43
5.1.1 Inversiones de referencia
Corresponden a inversiones en Expansión, Reposición, Calidad y Pérdidas, valorados con las UC definidas en el capítulo 14.
5.1.2 Incentivo por eficiencia en inversiones alcanzado
NIE : Nivel de inversiones ejecutadas durante el año t-1
NIOR : Nivel de inversiones declarado por el OR para el año t-1
IAI : Incentivo de información que de acuerdo con el nivel de inversiones declarado y el nivel de inversiones ejecutado toma los siguientes valores:
Si y
Si
Si
Para el primer año del período tarifario el incentivo por eficiencia en inversiones es igual a cero.

## Slide 44
5.1.2.1 Nivel declarado de inversiones del OR
INVOR : Inversiones declaradas por OR en pesos de la fecha de corte
INVR : Inversiones de referencia del OR en pesos de la fecha de corte
Inversiones en Expansión, Reposición, Calidad y Pérdidas correspondientes a los proyectos con la valoración de OR
5.1.2.2 Nivel de inversiones ejecutadas
INVE : Inversiones ejecutadas por el OR, valor en pesos de la fecha de corte.
El OR como soporte debe presentar informe relacionando lo ejecutado del plan aprobado, incluyendo soportes de ejecución y contables en el PUC del OR.

## Slide 45
5.2 INCENTIVOS POR EFICIENCIA EN AOM
Solamente aplica para los OR que cuenten con un plan de inversiones aprobado por la CREG.
AOMR : Gastos de AOM de referencia del OR, valor en pesos de la fecha de corte
: Incentivo por eficiencia en gastos de AOM alcanzado en el año t-1
5.2.1 Gastos de AOM de referencia
IAAOM : Ingreso anual por concepto de AOM en pesos de la fecha de corte según lo establecido en el capítulo 4.

## Slide 46
5.2.2 Incentivo por eficiencia de AOM alcanzado.
NGE : Nivel de gastos ejecutados
NGOR : Nivel de gastos declarado por el OR
IAI : Incentivo de información de acuerdo con el nivel de gastos declarado y el nivel de gastos ejecutado que toma los siguientes valores.
Si
Si
Si
Para el primero período tarifario el incentivo por eficiencia en gastos es igual a cero.

## Slide 47
5.2.2.1 Nivel declarado de gastos del OR
AOMOR : Gastos declarados del OR en pesos de la fecha de corte
AOMR : Gastos de referencia del OR en pesos de la fecha de corte
5.2.2.2 Nivel de gastos ejecutados
AOME : Gastos de AOM ejecutados por el OR, valor en pesos de la fecha de corte
AOMR : Gastos de AOM de referencia del OR, valor en pesos de la fecha de corte
El OR como soporte debe presentar informe relacionando lo ejecutado del plan aprobado, incluyendo soportes de ejecución y contables en el PUC del OR.

## Slide 49
5.3 INCENTIVOS POR EFICIENCIA EN CALIDAD DEL SERVICIO
INCD : Ingreso anual por incentivos asociados con la calidad del servicio asociado con los indicadores de duración del OR
INCF : Ingreso anual por incentivos asociados con la calidad del servicio asociado con los indicadores de frecuencia del OR
: Incentivo de calidad por el indicador SAIDI alcanzado por el OR en el año t-1 aplicable durante el año t del período tarifario según 6.2.3.4.1
: Incentivo de calidad por el indicador SAIFI alcanzado por el OR en el año t-1, aplicable durante el año t del período tarifario según 6.2.3.4.2
: Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.