## Slide 1
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIAS ELECTRICA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
REMUNERACIÓN Y TARIFICACIÓN
Profesor: Ing. Hernando González Macías
Bucaramanga año 2015

## Slide 2
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

## Slide 3
CAPÍTULO 8: PERDIDAS DE ENRGÍA ELECTRICA
8.1 PÉRDIDAS RECONOCIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN
8.1.1 Nivel de tensión 4,
Reconoce la cantidad de energía perdida por aspectos técnicos de la red.
Se calcula un índice de pérdidas para cada OR en el nivel de tensión 4, respecto de la energía de entrada a este nivel de tensión con base en la información de despacho real durante el año 2013.
8.1.2 Niveles de tensión 3 y 2
Se revisa si el valor individual de estos valores calculados y aprobados para cada OR con la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008 del OR es inferior o superior al valor resultante de calcular la media más la desviación estándar de la población de los índices de pérdidas de todos los OR del país en cada nivel.
Si el índice se encuentra por debajo del de referencia, se continuará con el índice vigente. En caso contrario, el OR debe realizar el cálculo de pérdidas de energía, modelando la totalidad de la red del nivel de tensión que corresponda, junto con sus curvas de carga y presentar a la CREG la totalidad de la información.

## Slide 4
Si no presenta la información o se encuentren inconsistencias en la información presentada que impidan la revisión de los cálculos le asignan un valor resultante de restar una desviación estándar a la media aritmética de los índices de pérdidas del nivel correspondiente, vigente a la fecha de corte.
8.1.3 Nivel de tensión 1,
El cálculo depende de la presentación que el OR haya hecho del estudio de pérdidas con base en lo establecido en la Resolución CREG 172 del 2011.
8.1.3.1 OR que presentaron estudio según la Resolución CREG 172 de 2011
Si cuenta con resolución de aprobación del índice, el OR aplicará los factores aprobados, hasta el año 4 de aprobación de cargos con base en lo establecido en la presente resolución.
Si el índice a 31 de diciembre del año 4 de aplicación de los cargos calculados con la presente metodología, es inferior al índice aprobado para el OR aplicable a partir del 1 de enero de 2015, el factor aplicable para el año 5 será.

## Slide 5
: Índice a aplicar a partir del año 5.
: Índice calculado acorde con el numeral 8.3.6.2 de esta resolución, a 31 de
diciembre del año 4 de aplicación de los nuevos cargos.
: Índice de pérdidas calculado según lo establecido en el numeral 8.1.3.3.
Si el índice a 31 de diciembre del año 4 de aplicación de los cargos calculados con la presente metodología, es superior o igual al índice aprobado para el OR aplicable a partir del 1 de enero de 2015, el factor aplicable para el año 5 será.
: Índice aprobado con base en lo establecido en la resolución CREG 172 del
2011 aplicable a partir del 1 de enero de 2015
8.1.3.2 OR que no presentaron estudio según la Resolución CREG 172 de 2011
Se calcula conforme a la siguiente expresión.

## Slide 6
: Índice a aplicar en el año t de la aplicación de los nuevos cargos
: Índice calculado acorde con el numeral 8.3.6.2 de esta resolución, a
la fecha de corte (s=0)
t: Año de aplicación de los cargos calculados conforme a la presente resolución con t variando entre 0 y 4. En el primer año calendario de aplicación de los cargos t es igual a cero, t=0.
8.1.3.3 Cálculo de la variable
: Índice de pérdidas técnicas según la tabla 6.2 del documento “Cálculo de pérdidas técnicas en el nivel de tensión 1” de la circular CREG 052/2010.
: Índice de pérdidas no técnicas de referencia del nivel de tensión 1 en porcentaje, calculado así:
: Kilómetros de líneas de nivel de tensión 2 rurales reportados en la base de datos de la CREG.

## Slide 7
En caso de no contar con el índice de pérdidas técnicas, el OR debe presentar el cálculo modelando toda la red en ese nivel de tensión. En caso de no presentarlo, le asignan un índice inferior en un 0,5% al menor índice de pérdidas técnicas calculado para los demás OR del país.

## Slide 8
8.3.6 Cálculo de índices de pérdidas
El ASIC debe aplicar la metodología para el cálculo de las pérdidas totales de energía y las pérdidas de energía en el nivel 1 definidas en este numeral.
Para la presentación del plan de pérdidas del nivel de tensión 1 los OR deben calcular las variables anteriormente correspondiente a s=0 al mes en que el OR presente el plan a la CREG.
8.3.6.1 Pérdidas totales de energía.
: Pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por el OR, en el período de evaluación s, expresadas en kWh.

## Slide 9
: Índice de pérdidas totales de energía. Al inicio del plan el valor s = 0,
corresponde al mes de presentación del plan a la CREG.
: Energía de entrada al sistema del OR como se establece en 8.3.7.1
: Energía de salida del sistema del OR como se establece en 8.3.7.2
: Flujo de energía desde niveles de tensión superiores en el sistema
del OR como se establece en 8.3.7.3
: Flujo de energía de salida desde el sistema del OR a otros OR.
Corresponde a la energía medida en las fronteras comerciales entre OR,
sin referir al STN, registradas en el ASIC
Cuando en un mercado de comercialización la energía vendida a usuarios en el nivel de tensión 4 sea igual o superior al 30% de las ventas totales en dicho mercado sin incluir las ventas en el STN, Las ventas en el nivel de tensión 4 no se incluirán en la energía de salida y de la energía de entrada se debe descontar las ventas de energía del nivel de tensión 4 afectadas por las pérdidas reconocidas.

## Slide 10
8.3.6.2 Pérdidas de energía en el nivel de tensión 1
: Pérdidas de energía en el nivel 1, durante el período de evaluación s
: Energía de entrada al nivel de tensión 1 como se establece en 8.3.7.1
: Energía de salida del nivel 1 como ese establece en 8.3.7.2
: Índice de pérdidas en el nivel 1 para el período de evaluación s. Al inicio del plan, el valor de s es igual a cero s = 0, corresponde al mes de presentación del plan a la CREG.

## Slide 11
8.3.7 Cálculo de flujos de energía
8.3.7.1 Energía de entrada para cada nivel de tensión.
: Energía entregada por los generadores, incluyendo plantas menores y cogeneradores conectados directamente al sistema del OR en kWh. Corresponde a la suma de las energía medidas en las fronteras comerciales, sin referir al STN, registrada en el SIC para estos agentes.
: Flujo de energía del STN al sistema del OR en kWh. Corresponde a la suma de las energías medidas en las fronteras comerciales, sin referir al STN, registradas en el SIC para los puntos de conexión del OR al STN. En el caso de existir conexiones con transformadores tridevanados deberá informarse mensualmente la energía de entrada y de salida por cada devanado.
: Flujo de energía desde el sistema de otro OR al sistema del Orj.
: Flujo de energía desde niveles de tensión superiores al nivel n del ORj

## Slide 12
8.3.7.2 Energía de salida para cada nivel de tensión
: Ventas de energía en las fronteras comerciales. Corresponde a las suma de las medidas en las fronteras comerciales registradas en el SIC para el mercado servido por el OR, sin referir al STN para ventas de energía a usuarios no regulados de todos los comercializadores del mercado y de los usuarios regulados de los comercializadores distintos al incumbente. Incluye la energía entregada a los auxiliares de las subestaciones.
: Ventas de energía en el sistema del OR en kWh, de usuarios regulados del comercializador incumbente que es facturado y reportado al SUI. Este valor incluye la energía entregada a los auxiliares de las subestaciones.
: Flujo de energía de salida hacia el STN. Correspondo a la suma de las medidas en las fronteras comerciales sin referir al STN , para los puntos de conexión del OR al STN.
: Flujo de energía hacia otros OR, sin referir al STN.
En el cálculo de no se debe tener en cuenta la energía recuperada.

## Slide 13
8.3.7.3 Energía de entrada desde niveles de tensión superiores
: Energía de entrada desde niveles de tensión superiores al nivel de
tensión n en kWh. Para el nivel 4, el valor de es cero.
k : Nivel de tensión superior
: Pérdidas de energía reconocidas en el nivel de tensión superior k,
expresadas en kWh
: Factor de distribución del flujo de energía desde el nivel de tensión
superior k, hacia el nivel de tensión n.
Mientras el OR implemente la medida entre niveles de tensión, se utilizará el factor tenido en cuenta en la resolución de aprobación de costos de cada OR. A más tardar a partir del decimotercer mes de inicio del plan este factor deberá ser informado al LAC con base en las medidas entre niveles efectuadas. Si no las envía al LAC utilizará la mejor información disponible.

## Slide 14
8.2 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES PARA REFERIR AL STN
Nivel de Tensión 4.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 4 del
OR al STN.
: Pérdidas a reconocer en el Nivel de Tensión 4 al OR, determinadas para cada
sistema según el numeral 8.1.1
Nivel de Tensión 3.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 3 del OR al STN.
: Pérdidas a reconocer en el Nivel de Tensión 3 según lo establecido en 8.1.2.
: Flujo de energía anual entre el Nivel de Tensión n (n es STN ó 4) y el Nivel de
Tensión 3 del OR (MWh-año) Acorde con el balance de energía.
: Pérdidas de transformación para referir las medidas de energía del Nivel
de Tensión 3 al STN e iguales a 0,23%.

## Slide 15
Nivel de Tensión 2.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 2 del OR al STN.
: Pérdidas a reconocer en el Nivel de Tensión n del OR j (donde n es 2, 3 ó 4).
: Flujo de energía anual entre el Nivel de Tensión n (n es STN, 4 ó 3) y el Nivel
de Tensión 2 del OR (MWh-año). Acorde con el balance de energía.
: Pérdidas de transformación para referir las medidas de energía del Nivel de
Tensión 2 al Nivel de Tensión n (n es STN ó 4) del mismo OR e iguales a 0,23%.

## Slide 16
4.3.4 Nivel de Tensión 1.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 1 del OR al STN.
: Pérdidas reconocidas en el Nivel de Tensión 1 del OR.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 3 del OR al STN.
: Flujo de energía anual entre el Nivel de Tensión n (n es 3 ó 2) y el Nivel de
Tensión 1 del OR (MWh-año). Acorde con el balance de energía.
: Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 2 del OR al STN.
4.3.5 Pérdidas de Transformadores de conexión al STN.
Las pérdidas de transformación para referir las medidas de usuarios que se consideran conectados directamente al STN, independientemente del Nivel de Tensión de baja tensión del transformador de conexión al STN donde se encuentre su medida, son iguales a 0,23%.