## Slide 1: Multiplexación y encriptación
Universidad Industrial de Santander
Escuela de ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Especialización en Telecomunicaciones
Daniel Alexander Velazco Capacho. MIE
davcing@gmail.com

## Slide 2: Multiplexación
Para optimizar la utilización del medio de transmisión, se ha desarrollado la multiplexación, que es un conjunto de técnicas que permite la transmisión simultanea de múltiples señales a través de un único enlace.
El enlace es el camino físico, el canal es una porción de camino que lleva una transmisión entre dos dispositivos.
Multiplexación
FDM
TDM

## Slide 3: Multiplexación por división de frecuencia
FDM es una técnica analógica que se puede aplicar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que el ancho de banda combinados de las señales a transmitir.
Cada fuente genera una señal con un rango de frecuencias similar, dentro del MUX estas señales similares se modulan sobre distintas portadoras.
Las señales moduladas resultantes se combinan en una única señal compuesta que se envía sobre un enlace que tiene ancho de banda suficiente para acomodarlas.

## Slide 4: Multiplexación por división de frecuencia
Asuma que el canal de voz ocupa un ancho de banda de 4KHz. Se necesita combinar tres canales de voz en un enlace que tiene un ancho de banda de 12KHz entre 20 y 32KHz. Muestre la configuración usando el dominio de la frecuencia, sin bandas de guarda.

## Slide 5: Multiplexación por división de frecuencia
Se multiplexan cinco canales de radio, cada uno con un ancho de banda de 100KHz. ¿Cuál es el ancho de banda del enlace si se necesita una banda de guarda de 10KHz entre canales para evitar interferencias?

## Slide 6: Multiplexación por división de frecuencia
Para 4 canales de datos (digitales), cada uno transmitiendo a 1Mbps, se utiliza un canal de satélite de 1MHz. Diseñe una configuración apropiada utilizando FDM.

## Slide 7: Multiplexación por división de frecuencia
Jerarquía de multiplexación analógica

## Slide 8: Multiplexación por división de tiempo
Las técnicas de multiplexación por división de tiempo TDM pretende conseguir un mayor rendimiento en los sistemas de transmisión, ya que permiten enviar por una misma línea de transmisión varias comunicaciones simultaneas.
En TDM el flujo de datos de cada conexión de entrada se divide en unidades, donde cada unidad ocupa una ranura de tiempo de entrada. La unidad puede ser un bit, un byte o un bloque de datos.
Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo en la salida denominada canal.
La duración de una ranura de tiempo de salida es n veces más corta que la de la entrada. Es decir, la unidad de la conexión de salida viaja más rápido.

## Slide 9: Multiplexación por división de tiempo
Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo completo de ranuras de tiempo, con una ranura (canal) dedicada a cada dispositivo emisor.

## Slide 10: Multiplexación por división de tiempo
En la figura, la tasa de datos para cada conexión de entrada es de 1Kbps. Si la unidad de multiplexación es 1 bit, calcule la duración de: a. cada ranura de tiempo en la entrada. b. cada ranura de tiempo en la salida. c. cada trama
Respuestas
(a) 1 ms
(b) 1/3 ms
(c) 1 ms

## Slide 11: Multiplexación por división de tiempo
Jerarquía digital PDH

## Slide 12: Multiplexación por división de tiempo
En la figura, un multiplexor combina 4 canales de 100Kbps utilizando una ranura de tiempo de 2 bits. Muestre el flujo de salida, calcule la duración de la trama, calcule la tasa de bit del enlace y calcule la duración de bit.
Respuestas
(a) Ver figura
(b) 20 s
(c) 400 kbps
(d) 2,5 s

## Slide 13: Encriptación
Es el proceso de codificación de la información, de tal manera de hacer difícil para el ladrón de información que lo robado tenga sentido para él. No debe ser ni muy compleja ni muy sencilla.
Los métodos mas utilizados son:
Sustitución
Cifrado por transposición
Sistemas de llave privada
Sistemas de llave pública

## Slide 14: Encriptación:
Sustitución: Un cifrado por sustitución reemplaza los caracteres originales uno a uno por otro set de caracteres. Los dos sets carácter a carácter como en el siguiente ejemplo:

## Slide 15: Encriptación
Cifrado por transposición: Un poco mejor que el de sustitución de caracteres, usa los caracteres actuales escritos de otra forma. En el siguiente ejemplo se utiliza un método simple de transposición donde el mensaje se escribe de derecha a izquierda:

## Slide 16: Encriptación
Cifrado por transposición: Es posible reescribir el mensaje de otras formas, por lo tanto la transposición no es tan obvia como se muestra a continuación

## Slide 17: Encriptación
Cifrado por transposición: El mensaje es transpuesto en un patrón repetitivo, arriba y abajo, izquierda a derecha. Separado en dos posiciones pares e impares, la fila superior se escribe primero que la inferior y el mensaje final fue separado en bloques de cinco caracteres para la transmisión.
La longitud de las palabras y los puntos de ruptura desaparecen, el texto original está ahí, solo que rearreglado.

## Slide 18: Encriptación
Sistema de llave privada: Los últimos métodos de cifrado de texto dan forma al texto original a partir de cómputos matemáticos. La operación más común consiste en añadir al texto original otra cadena de caracteres, la cual sirve como llave.

## Slide 19: Encriptación
Sistema de llave privada: Un ejemplo de cómo funciona. Cada carácter puede ser representado por su valor en ASCII, tanto la clave, el texto original y el texto cifrado.
Ahora se construye el texto cifrado por codificación del código ASCII del mensaje original con la clave:

## Slide 20: Encriptación
Sistema de llave privada