## Slide 1: Introducción
Universidad Industrial de Santander
Escuela de ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Especialización en Telecomunicaciones
Daniel Alexander Velazco Capacho. MIE
davcing@gmail.com

## Slide 2: Introducción
Ver video

## Slide 3: Términos
Comunicación: poner algo en común, compartir algo.
Información: formar, crear idea, conjunto de datos organizados que forman un mensaje.
Claude Shannon: “Comunicación son todos aquellos procedimientos por los cuales una mente afecta a otra”. La información es la probabilidad de que un acontecimiento se produzca. Mientras mas improbable es, más valor tiene”.

## Slide 4: Términos
El objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información de un lugar a otro.
Las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más lugares, mediante circuitos electrónicos.
La fuente puede estar de forma análoga (continua) o en formato digital (discreta).
Toda la información se debe convertir a energía electromagnética antes de ser propagada a través de un sistema electrónico de comunicaciones.

## Slide 5: Historia
Ver video

## Slide 6: Historia
3000 a.c. Los egipcios desarrollan un lenguaje pictórico (jeroglífico).
1440 Johannes Gutenberg inventa los tipos metálicos móviles.
1752 Benjamin Franklin demuestra que los relámpagos son electricidad.
1844 Samuel Morse prueba la línea telegráfica de Baltimore a Washington DC
1864 James Maxwell predice la radiación electromagnética
1876 Alexander Graham Bell desarrolla y patenta el teléfono.
1887 Heinrich Hertz verifica la teoría de Maxwell.

## Slide 7: Historia
1920 J.R. Carson aplica el muestreo a las comunicaciones
1923 Vladimir Zworkykin idea el tubo receptor iconoscopio.
1926 J.L. Baird y C.F. Jenkins presenta la televisión (Estados Unidos).
1928 Philo Famsworth da a conocer el primer sistema de televisión totalmente electrónico.
1936 La corporación de radiodifusión británica (BBC) comienza las primeras transmisiones de televisión.
1937 Alex Reeves concibe la modulación por codificación de pulso PCM.

## Slide 8: Historia
1941 John Atanosoff inventa la computadora en el Iowa State College
1945 Se desarrolla la computadora digital electrónica ENIAC en la Universidad de Pennsylvania
1947 Walter Brattain, John Bardeen y William Shockley idean el transistor en los laboratorios Bell.
1947 Steve Rice desarrolla la representación estadística del ruido en los laboratorios Bell
1948 Claude Shannon publica su obra sobre la teoría de la información.

## Slide 9: Historia
1950 Se aplica la multicanalización por división de tiempos a la telefonía.
1950 Se desarrollan enlaces de telefonía y comunciación vía microondas.
1953 Se introduce la televisión a colores en Estados Unidos
1953 Se tiende el primer cable telefónico transatlántico (36 canales de voz)
1957 La URSS lanza al espacio el primer satélite terrestre, el Sputnik I.
1958 Texas Instruments construye el primer circuito integrado de germanio.

## Slide 10: Historia
1961 Se inician las transmisiones de FM estéreo en Estados Unidos.
1962 El primer satélite activo, el Telstar 1, envía señales de televisión entre Estados Unidos y Europa.
1963 Bell System introduce el teléfono de tonos. Se forma el IEEE
1963-1966 Se desarrollan los códigos de corrección de errores.
1964 Se pone en servicio el sistema conmutador de telefonía electrónica.
1968 Se desarrollan los sistemas de televisión por cable.
1971 Intel Corporation desarrolla el primer microprocesador de un solo microcircuito, el 4004

## Slide 11: Historia
1972 Motorola presenta el teléfono celular ante la FCC (Federal Communications Commission)
1980 Bell System desarrolla el sistema de comunicación de fibra óptica.
1981 IMB introduce la computadora personal.
1989 Motorola introduce el teléfono celular de “bolsillo”
1990 a la fecha. La Era del procesamiento digital de señales con microprocesadores. Osciloscopios digitales, receptores de sintonía digital, estaciones de trabajo megaflop, sistemas de espectro disperso, redes digitales de servicios integrados (ISDN), sistemas satelitales digitales y televisión de alta definición (HDTV)

## Slide 12: Historia
Samuel Morse en 1837 desarrolló el primer sistema de comunicaciones para transferir información en forma de puntos, rayas y espacios. Lo llamó el telégrafo.

## Slide 13: Historia
Alexander Graham Bell y Thomas A. Watson, en 1876 fueron los primeros en transferir en forma exitosa la conversación humana a través de un sistema sencillo de comunicaciones con hilo metálico.
Lo llamaron teléfono.

## Slide 14: Historia
Guglielmo Marconi transmitió por primera vez señales de radio, sin hilo, a través de la atmósfera terrestre en 1894.

## Slide 15: Historia
Lee De Forest inventó en 1908 el tríodo, o válvula al vacío, que permitió contar con el primer método práctico para amplificar las señales eléctricas.

## Slide 16: Historia
La radio comercial comenzó en 1920 con señales de amplitud modulada, y en 1933 Edwin Howard Armstrong inventó la modulación de frecuencia. La FM comercial comenzó en 1936.

## Slide 17: Sistemas electrónicos de comunicaciones
Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las reconvierte a su forma original.
Fuente de información
Transmisor
Receptor
Destino de información
Medio de transmisión

## Slide 18: Modulación y demodulación
No es práctico propagar señales de información a través de cables metálicos o de fibra óptica o de la atmosfera terrestre, con frecuencia es necesario modular la información de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia llamada portadora.
Modulación no es más que el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de información.
La señal portadora transporta la información a través del sistema. La señal de la información modula a la portadora, cambiando su amplitud, frecuencia o fase.

## Slide 19: Modulación y demodulación
Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital.
Un sistema analógico es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma analógica. Además, tanto la información como la portadora son señales analógicas.
Comunicaciones digitales abarca transmisión digital y radio digital. La primera es un sistema digital verdadero donde no hay portadora analógica y la fuente de la información puede tener forma digital o analógica.
La radio digital es la transmisión de portadoras analógicas moduladas digitalmente. La señal moduladora y la señal demoduladora son pulsos digitales.

## Slide 20: Modulación y demodulación
AM
FM
PM
ASK
FSK
PSK
Analógica
Digital
QAM

## Slide 21: Modulación y demodulación
Si la señal de información es analógica y la amplitud de la portadora es proporcional a ella se produce la modulación de amplitud AM.

## Slide 22: Modulación y demodulación
Si se varía la frecuencia en forma proporcional a la señal de información se produce la modulación de frecuencia FM.
Si se varia la fase en proporción con la señal de información se produce la modulación de fase PM.

## Slide 23: Modulación y demodulación
Si la señal de información es digital y la amplitud de la portadora se varia proporcionalmente a la señal e la información, se produce la modulación por conmutación de amplitud ASK.

## Slide 24: Modulación y demodulación
Si la frecuencia varia en forma proporcional a la señal de la información se produce la modulación por conmutación de frecuencia FSK.

## Slide 25: Modulación y demodulación
Si la fase varía de manera proporcional a la señal de información se produce la modulación por conmutación de fase PSK.

## Slide 26: Modulación y demodulación
Si se varían al mismo tiempo la amplitud y la fase en proporción con la señal de la información resulta la modulación de amplitud en cuadratura QAM.

## Slide 27: Modulación y demodulación
La modulación se hace en un transmisor mediante un circuito llamado modulador.
Una portadora sobre la que ha actuado una señal de información se llama onda o señal modulada.
La demodulación es el proceso inverso a la modulación y reconvierte a la portadora modulada en la información original.
La demodulación se hace en un receptor con un circuito llamado demodulador.

## Slide 28: Espectro Electromagnético
La frecuencia no es mas que la cantidad de veces que sucede un movimiento periódico durante determinado periodo. Cada inversión completa de la onda se llama ciclo.
La unidad básica de la frecuencia es el Hertz. Un Hertz es igual aun ciclo por segundo.
https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc&list=PLI8tQnAr9b-Hjg0lu6msCA_VyxN51Xwy5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i985eNEB2QM&index=3&list=PLI8tQnAr9b-Hjg0lu6msCA_VyxN51Xwy5

## Slide 29: Espectro Electromagnético
La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) es el ente regulador en USA para la asignación de frecuencias para radio propagación en espacio libre, sin embargo, cada nación altera el espectro de acuerdo a las necesidades de comunicación.
Espectro electromagnético de Colombia
La relación entre frecuencia, velocidad y longitud de onda se expresa como:

## Slide 30: Espectro Electromagnético

## Slide 31: Espectro Electromagnético

## Slide 32: Capacidad de información
Es una medida de cuánta información se puede transferir a través de un sistema de comunicaciones en determinado tiempo. La cantidad de información que se puede propagar es una función del ancho de banda y del tiempo de transmisión.
Ley de Hartley: Mientras más amplio sea el ancho de banda y mayor sea el tiempo de transmisión, se podrá enviar más información a través del sistema:

## Slide 33: Capacidad de información
Limite de Shannon de capacidad de información:
En la fórmula de Shannon, C es la velocidad máxima en bps, B es el ancho de banda en Hz y S/N es la relación señal a ruido (signal/noise). Para cualquier sistema de transmisión con un determinado ancho de banda y con una relación dada de señal a ruido, limita la velocidad máxima en bps que se puede obtener, sea cual sea la técnica de transmisión empleada.

## Slide 34: Modos de transmisión
Los sistemas electrónicos de comunicaciones se pueden diseñar para transmitir en diferentes modos, estos son:
Simplex: Las transmisiones solo se hacen en una sola dirección. Una estación puede ser un transmisor o un receptor, pero nunca ambos a la vez.
Semidúplex: Las transmisiones se pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo, se alternan en ambos sentidos.
Dúplex total (full dúplex): Puede haber transmisiones en ambos direcciones al mismo tiempo.
Dúplex total/general (ful full dúplex): Es posible transmitir y recibir en forma simultanea pero no necesariamente entre las mismas dos estaciones.