## Slide 1: Codificación, encriptación y control de errores
Universidad Industrial de Santander
Escuela de ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Especialización en Telecomunicaciones
Daniel Alexander Velazco Capacho. MIE
davcing@gmail.com

## Slide 2: Temas:
Encriptación
Códigos de comunicación de datos
Código Morse
Código Baudot
Código ASCII
Código EBCDIC
Control de errores
Detección de errores
Corrección de errores
Sincronización

## Slide 3: Encriptación
Es el proceso de codificación de la información, de tal manera de hacer difícil para el ladrón de información que lo robado tenga sentido para él. No debe ser ni muy compleja ni muy sencilla.
Los métodos mas utilizados son:
Sustitución
Cifrado por transposición
Sistemas de llave privada
Sistemas de llave pública

## Slide 4: Encriptación:
Sustitución: Un cifrado por sustitución reemplaza los caracteres originales uno a uno por otro set de caracteres. Los dos sets carácter a carácter como en el siguiente ejemplo:

## Slide 5: Encriptación
Cifrado por transposición: Un poco mejor que el de sustitución de caracteres, usa los caracteres actuales escritos de otra forma. En el siguiente ejemplo se utiliza un método simple de transposición donde el mensaje se escribe de derecha a izquierda:

## Slide 6: Encriptación
Cifrado por transposición: Es posible reescribir el mensaje de otras formas, por lo tanto la transposición no es tan obvia como se muestra a continuación

## Slide 7: Encriptación
Cifrado por transposición: El mensaje es transpuesto en un patrón repetitivo, arriba y abajo, izquierda a derecha. Separado en dos posiciones pares e impares, la fila superior se escribe primero que la inferior y el mensaje final fue separado en bloques de cinco caracteres para la transmisión.
La longitud de las palabras y los puntos de ruptura desaparecen, el texto original está ahí, solo que rearreglado.

## Slide 8: Encriptación
Sistema de llave privada: Los últimos métodos de cifrado de texto dan forma al texto original a partir de cómputos matemáticos. La operación más común consiste en añadir al texto original otra cadena de caracteres, la cual sirve como llave.

## Slide 9: Encriptación
Sistema de llave privada: Un ejemplo de cómo funciona. Cada carácter puede ser representado por su valor en ASCII, tanto la clave, el texto original y el texto cifrado.
Ahora se construye el texto cifrado por codificación del código ASCII del mensaje original con la clave:

## Slide 10: Encriptación
Sistema de llave privada

## Slide 11: Códigos de comunicación de datos
Son secuencias predeterminadas de bits, para codificar caracteres y símbolos. En esencia son tres las clases de caracteres que se utilizan en las claves de comunicaciones de datos:
Caracteres de control de eslabón de datos: utilizados para facilitar el flujo ordenado de datos desde una fuente hasta un destino.
Caracteres de control gráfico: implica la sintaxis o presentación de datos en la terminal de recepción.
Caracteres alfanuméricos: representan los diversos símbolos empleados en las letras, números y signos de puntuación.

## Slide 12: Códigos de comunicación de datos
UIS
2013
E3T

## Slide 13: Códigos de comunicación de datos
Los tres conjuntos más comunes de caracteres que se usan en la actualidad para codificar caracteres son:
El código de Baudot
El ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
El EBCDIC (Extended binary Coded Decimal Interchange Code)

## Slide 14: Código de Baudot
Es código de caracteres de cinco bits, que se usa principalmente en equipos de teletipo de baja velocidad.
Con un código de cinco bits hay 2^5, 32, combinaciones posibles. Insuficientes para representar las 26 letras, 10 dígitos y los diversos signos de puntuación y caracteres de control. Por ello, este código utiliza caracteres de paso a figuras y de paso a letras para aumentar su capacidad a 58 caracteres.

## Slide 15: Código ASCII
American Standard Code for Information Interchange.
Es un conjunto de caracteres de siete bits y tiene 2^7, o 128 combinaciones. El bit menos significativo se llama b0 y el más significativo se llama b6. El b7 no es parte del código, se conserva, generalmente, como bit de paridad.
En la transmisión en serie, el bit que se transmite primero es el menos significativo (LSB: least significant bit).

## Slide 16: Código de ASCII

## Slide 17: Código de EBCDIC
El código EBCDIC es uno de ocho caracteres desarrollado por IBM. Con ocho bits son posibles 2^8, o 256 combinaciones y esto hace que sea el más poderoso de caracteres.
En este código, el bit menos significativo es el b7 y el más significativo es el b0; por consiguiente, se transmite primero el bit de mayor orden, b7, y al último se transmite el bit de menor orden, b0. No facilita el uso de bit de paridad.

## Slide 18: Control de errores
Un circuito puede ser tan corto (algunos metros) o tan largo (miles de millas).
El medio de trasmisión puede ser un a alambre, un microondas, un satélite o fibra óptica.
Por lo anterior, es inevitable que haya errores, es necesario desarrollar e implementar procedimientos de control de errores.
Se divide en Detección de errores y Corrección de errores.

## Slide 19: Detección de errores
Es el proceso de vigilar los datos recibidos y determinar cuándo ha habido un error de transmisión.
No identifican cuál o cuáles bits están equivocados, solo indica que hubo un error.
El objetivo es evitar que haya errores sin identificar.
Las técnicas comunes son: redundancia, ecoplex, codificación de cuenta exacta, paridad, suma de comprobación, comprobación de redundancia vertical y horizontal y comprobación de redundancia cíclica.

## Slide 20: Detección de errores
Redundancia: Implica la transmisión de un carácter dos veces. Si no se recibe el carácter dos veces seguidas, se ha presentado un error de transmisión. Se puede utilizar el mismo concepto para los mensajes. Si no se recibe la misma sucesión de caracteres dos veces seguidas, exactamente en e mismo orden, ha sucedido un error de transmisión.

## Slide 21
Ecoplex: Se utiliza casi exclusivamente en sistemas de comunicación de datos en donde se realiza transmisión manual por operadores humanos.
El transmisor realiza el envió del carácter, de forma inmediata el receptor reenvía el carácter recibido al transmisor, si es otro carácter entonces el trasmisor retrocede y reenvía el carácter nuevamente.
La desventaja se presenta cuando en la retransmisión de carácter recibido ocurre un error al enviarlo a la fuente de origen. Otra es que requiere de operadores para su funcionamiento.
Detección de errores

## Slide 22: Detección de errores
Codificación de cuenta exacta: La cantidad de unos en cada carácter es igual. Un ejemplo de esquema de codificación de cuenta exacta es el código ARQ que se ve en la siguiente tabla. En este código, cada carácter tiene tres unos y, en consecuencia, si sólo se cuenta la cantidad de unos recibida en cada carácter se puede determinar si ha ocurrido un error.

## Slide 23: Detección de errores
Paridad: Es uno de los esquemas más sencillos de detección de errores y se usa junto con comprobación de redundancia, tanto vertical como horizontal.
Se añade un solo bit (bit de paridad) a cada carácter, para obligar a que la cantidad total de unos en el carácter, incluyendo el bit de paridad, sea un número impar (paridad impar) o bien un número par (paridad par).

## Slide 24: Detección de errores
Suma de comprobación: Una suma de comprobación no es más que el byte menos significativo de la suma aritmética de los datos binarios que se transmiten.
Mientras se transmiten los datos, cada carácter se suma con la suma acumulada de los que se transmitieron antes.
Cuando se llega al final del mensaje, el sumador ha acumulado la suma de todos los caracteres que hay en el mensaje que se acaba de enviar.

## Slide 25: Detección de errores
Suma de comprobación: El byte menos significativo de esta suma se agrega al final del mensaje y se trasmite.
El terminal receptor realiza la operación de suma y determina su propio resultado.
Se comparan los dos resultados obtenidos, si son iguales es muy probable que no haya habido error de transmisión.

## Slide 26: Detección de errores
La VRC (vertical redundancy checking) es un esquema de detección de errores que usa la paridad para determinar si ha sucedido un error de transmisión, dentro del carácter.
En la VRC cada carácter tiene agregado un bit de paridad, antes de la transmisión. Se puede utilizar paridad par o impar.
El ejemplo del carácter C en «paridad» es un ejemplo de como se usa la VRC.

## Slide 27: Detección de errores
La HRC o LRC (Horizontal/longitudinal redundancy checking) es un esquema de detección de errores que usa la paridad para determinar si se ha presentado un error de transmisión en un mensaje.
Cada posición de bit tiene un bit de paridad. En otras palabras, se compara XOR el b0 de cada carácter del mensaje con b0 de los demás caracteres del mensaje. De forma similar, se comparan los otros bits.

## Slide 28: Detección de errores
La secuencia de bits HRC se calcula en el transmisor antes de mandar lo datos; a continuación se transmite como si fuera el último carácter del mensaje. En el receptor, se vuelve a calcular la LRC a partir de los datos y el valor recalculado se compara con la LRC trasmitida con el mensaje.
Si son iguales, se supone no se han presentado errores de transmisión.

## Slide 29: Detección de errores
 | T | E | O | R | I | A | HRC
b0 | 0 | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 1(1) | 1 | 0
b1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
b2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
b3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
b4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
b5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
VRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 30: Corrección de errores
En esencia, hay tres métodos para corregir errores:
Sustitución de símbolo
Retransmisión
Corrección de error de avance

## Slide 31: Corrección de errores
Sustitución de símbolo: Se diseñó para usarse en ambiente humanos, cuando hay un operador en la terminal de recepción, que analice los datos recibidos y tome decisiones sobre su integridad.
Si se recibe un carácter equivocado, el operador puede reemplazarlo por el valido; sin embargo, su el operador no puede interpretar el carácter entonces se solicita retransmisión.

## Slide 32: Corrección de errores
Retransmisión: Es volver a enviar un mensaje cuando se recibe con errores, y la terminal de recepción pide en forma automática la retransmisión de todo el mensaje.
La retransmisión se llama ARQ (automatic request for retransmission), petición automática de retransmisión. Es probablemente el más seguro pero no el más eficiente de los métodos de corrección de errores.

## Slide 33: Corrección de errores
Corrección de error en sentido directo: Conocida como FEC (forward error correction) y es el único esquema de corrección de errores que realmente detecta y corrige los errores de transmisión en la recepción, sin pedir retransmisión.
En este sistema, se agregan bits al mensaje antes de transmitirlo. Un código muy difundido para corregir errores es el código Hamming.

## Slide 34: Corrección de errores
La cantidad de bits en el código Hamming depende de la cantidad de bits en el carácter de datos.
La cantidad de bits que se deben agregar a un carácter se calcula así:

## Slide 35: Corrección de errores
Para la cadena de 12 bits de datos 101100010010. Calcular la cantidad de bits de Hamming necesarios, incrustar en forma arbitraria esos bits en la cadena de datos, determinar la condición de cada bit de Hamming, suponer un error arbitrario de transmisión de un solo bit y demostrar que el código Hamming detecta el error.

## Slide 36: Sincronización de caracteres
La sincronización asegura que el transmisor y el receptor coincidan en un intervalo preciso de tiempo para que se presente un bit.
Cuando se recibe una cadena de continua de datos, es necesario identificar cuáles bits pertenecen a cuáles caracteres, cuál bit es el menos significativo, el bit de paridad y el de parada.
Existen dos formatos para lograr la sincronización de caracteres: asíncronos y síncronos.

## Slide 37: Formato de datos asíncronos
Cada carácter se enmarca entre un bit de inicio o arranque y uno de parada.
El primer bit que se transmite es de arranque, siempre un 0 lógico. Los bits de código se transmiten después comenzando desde el menos significativo. El bit de paridad, si se usa, se transmite después del más significativo. El último bit es el de parada, que siempre es un 1 lógico.
bs | bs | bp | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b0 | bi
1 | 1 | 1/0 | x | x | x | x | x | x | 0

## Slide 38: Formato de datos síncronos
En lugar de encuadrar cada carácter en forma independiente con bits de arranque y de parada, se transmite un solo carácter de sincronización llamado carácter SYN, al principio de cada mensaje.
En el ASCII, el carácter SYN es 16H; el receptor desecha los datos que llegan hasta que recibe el este carácter, a continuación se sincroniza con los ocho bits siguientes y los interpreta como un carácter. El carácter que indica el final varia con la clase de protocolo empleado y con el tipo de transmisión de que se trate.

## Slide 39: Sincronización
En los datos asíncronos, cada carácter tiene dos o tres bits añadidos, uno de arranque y uno o dos de parada. Esos bits son indirectos adicionales y, en consecuencia, reducen la eficiencia de la transmisión, es decir, la relación de bits de información a bits totales transmitidos.
Los datos síncronos tienen dos caracteres SYN, que equivalen a 16 bits de indirectos, agregados a cada mensaje.
Los datos asíncronos son más eficientes para mensajes cortos y los datos síncronos para mensajes largos.