## Slide 1: Códigos de línea y Multiplexación
Universidad Industrial de Santander
Escuela de ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Especialización en Telecomunicaciones
Daniel Alexander Velazco Capacho. MIE
davcing@gmail.com

## Slide 2: Temas:
Códigos de línea
Codificación de línea
Esquemas de codificación de línea
Capacidad de información de canal
Multiplexación
Multiplexación por división de frecuencia
Multiplexación por división de tiempo

## Slide 3: Codificación de línea
Se puede transmitir una señal digital de dos formas: en banda base o en banda ancha (con modulación digital). Transmitir en banda base significa enviar una señal digital sobre un canal sin cambiarla a analógica.
Los datos, en forma alfanumérica, gráfica, audio o voz, se almacenan en secuencias binarias. Estos datos binarios se convierten a niveles de voltaje o corriente para la transmisión por la línea. Esto se llama codificación de línea.

## Slide 4: Bits y símbolos
Bit: es la entidad más pequeña que puede representar un elemento de información.
Símbolo: es la unidad más corta (en cuanto a tiempo) de una señal digital.
Los bits son trasportados, los símbolos son los portadores.
La tasa de bit es el número de bits enviados en un segundo. Su unidad es el bps.
La tasa de símbolos es el número de símbolos enviados en un segundo. La unidad es el baudio.

## Slide 5: Esquemas de codificación de línea
Se puede dividir en cinco categorías y en cada una de ellas pueden haber varios esquemas.
Codificación de línea
Bipolar
Polar
Unipolar
Multinivel
Multitransmisión

## Slide 6: Unipolar NRZ
NRZ: No retorno a cero

## Slide 7: Polar NRZ
Polar RZ

## Slide 8: Polar bifásica Manchester

## Slide 9: Bipolar AMI

## Slide 10: Multinivel 2B1Q

## Slide 11: Capacidad de información
Canal sin ruido: Nyquist
B ancho de banda, M número de niveles transmitidos
Canal con ruido: Shannon
B ancho de banda, S/N relación señal a ruido como razón de potencias.

## Slide 12: Multiplexación
Para optimizar la utilización del medio de transmisión, se ha desarrollado la multiplexación, que es un conjunto de técnicas que permite la transmisión simultanea de múltiples señales a través de un único enlace.
El enlace es el camino físico, el canal es una porción de camino que lleva una transmisión entre dos dispositivos.
Multiplexación
FDM
TDM

## Slide 13: Multiplexación por división de frecuencia
FDM es una técnica analógica que se puede aplicar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que el ancho de banda combinados de las señales a transmitir.
Cada fuente genera una señal con un rango de frecuencias similar, dentro del MUX estas señales similares se modulan sobre distintas portadoras.
Las señales moduladas resultantes se combinan en una única señal compuesta que se envía sobre un enlace que tiene ancho de banda suficiente para acomodarlas.

## Slide 14: Multiplexación por división de frecuencia
Asuma que el canal de voz ocupa un ancho de banda de 4KHz. Se necesita combinar tres canales de voz en un enlace que tiene un ancho de banda de 12KHz entre 20 y 32KHz. Muestre la configuración usando el dominio de la frecuencia, sin bandas de guarda.

## Slide 15: Multiplexación por división de frecuencia
Se multiplexan cinco canales de radio, cada uno con un ancho de banda de 100KHz. ¿Cuál es el ancho de banda del enlace si se necesita una banda de guarda de 10KHz entre canales para evitar interferencias?

## Slide 16: Multiplexación por división de frecuencia
Para 4 canales de datos (digitales), cada uno transmitiendo a 1Mbps, se utiliza un canal de satélite de 1MHz. Diseñe una configuración apropiada utilizando FDM.

## Slide 17: Multiplexación por división de frecuencia
Jerarquía de multiplexación analógica

## Slide 18: Multiplexación por división de tiempo
Las técnicas de multiplexación por división de tiempo TDM pretende conseguir un mayor rendimiento en los sistemas de transmisión, ya que permiten enviar por una misma línea de transmisión varias comunicaciones simultaneas.
En TDM el flujo de datos de cada conexión de entrada se divide en unidades, donde cada unidad ocupa una ranura de tiempo de entrada. La unidad puede ser un bit, un byte o un bloque de datos.
Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo en la salida denominada canal.
La duración de una ranura de tiempo de salida es n veces más corta que la de la entrada. Es decir, la unidad de la conexión de salida viaja más rápido.

## Slide 19: Multiplexación por división de tiempo
Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo completo de ranuras de tiempo, con una ranura (canal) dedicada a cada dispositivo emisor.

## Slide 20: Multiplexación por división de tiempo
En la figura, la tasa de datos para cada conexión de entrada es de 1Kbps. Si la unidad de multiplexación es 1 bit, calcule la duración de: a. cada ranura de tiempo en la entrada. b. cada ranura de tiempo en la salida. c. cada trama
Respuestas
(a) 1 ms
(b) 1/3 ms
(c) 1 ms

## Slide 21: Multiplexación por división de tiempo
Jerarquía digital PDH

## Slide 22: Multiplexación por división de tiempo
En la figura, un multiplexor combina 4 canales de 100Kbps utilizando una ranura de tiempo de 2 bits. Muestre el flujo de salida, calcule la duración de la trama, calcule la tasa de bit del enlace y calcule la duración de bit.
Respuestas
(a) Ver figura
(b) 20 s
(c) 400 kbps
(d) 2,5 s