## Slide 1: GEOLOCALIZACIÓN
RAMIREZ GOMEZ DANILO
MORENO CELIS JORGE YAIR
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA

## Slide 2
La infografía detalla la historia de la tecnología basada en la ubicación, desde los más primitivos hasta los más avanzados.
Señales de Humo (Desde hace muchos milenios antes de Cristo)
Navegación guiada por los cuerpos celestes (Alrededor del 3200 Antes de Cristo)
La Brújula (Entre el 1100 y el 1200 Después de Cristo)
Radio Triangulación (Principios del Siglo XX)
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Satelital (Empezando en 1960)
Navegación GPS Automotor (1990s)
Telefonía y GPS/GALILEO/GLONASS/BEIDOU (2000s)
HISTORIA

## Slide 3
También denominada georreferenciación, la geolocalicación implica el posicionamiento que define la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado.
¿QUE ES LA
GEOLOCALIZACIÓN?

## Slide 5: TRIANGULACIÓN
La triangulación es usada por todos los sistemas de geolocalización para la ubicación de un punto en la tierra conociendo la ubicación de 3 ó 4 satélites (S1, S2, S3) y las respectivas distancias (d1, d2, d3) de los satélites al punto buscado (P0).

## Slide 6
La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación.
TRILATERACIÓN

## Slide 7: SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN IMPLEMENTADOS ACTUALMENTE
Los principales sistemas de geolocalización se desarrollaron por las guerras tecnológicas entre Estados Unidos, Europa y Rusia. Debido a ello, cada uno de estos países ha desarrollado un sistema de posicionamiento:
GPS, sistema norteamericano
Galielo, sistema europeo
Glonass, sistema ruso
Beidou, sistema chino

## Slide 9
El GPS o sistema de posicionamiento Global, es un sofisticado sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y procesamiento de las informaciones emitidas por una constelación de 24 satélites conocida como NAVSTAR, ubicados en diferentes órbitas a unos 20.000 km por encima de la superficie terrestre.
GPS (Global Positioning
System)

## Slide 10
Es utilizado por personas del común y correcto, por el gobierno y por diversas compañías ya que el GPS funciona en cualquier condición climatológica, en cualquier parte del mundo las 24 horas del día. No hay ningún costo de suscripción o cargos iniciales de preparación para usar el GPS.
Actualmente el sistema GPS tiene 3 niveles:
Nivel espacial.
Nivel de control
Nivel de usuario
¿QUIÉN LO UTILIZA?,
Y ¿CÓMO FUNCIONA?

## Slide 11
Galileo es el sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS),en 2002 el proyecto estuvo a punto de desaparecer, con presiones de EEUU que buscaban mantener el control de los sistemas de posicionamiento por satélite dentro del ámbito militar
Aplicaciones de este:
Sistemas de transporte
- Terrestre
- Marítimo
- Aeronáutico
Cuenta con:
24 satélites y 6 re repuestos.
GALILEO

## Slide 12
Sistema Global de Posicionamiento desarrollado por la antigua Unión Soviética, que actualmente es administrado por la Federación Rusa, nació como contrapartida al GPS estadounidense, al Galileo europeo y al Beidou.
GLONASS
Cuenta con:
- 24 satélites orbitando, 3 de repuestos, 2 en mantenimiento, uno en servicio y otro en prueba

## Slide 13
El sistema de geolocalización chino Beidou comenzó a funcionar oficialmente para uso comercial y civil, en base a 16 satélites, este es capaz de determinar ubicaciones con un rango de exactitud de 10 metros, y puede medir velocidad hasta 0,2 metros por segundo.
BEIDOU
Cuenta con:
- 14 satélites desde el 2012, de los cuales 2 en reparación.

## Slide 14
Un modelo ejemplifica cómo funcionarán los satélites chinos para brindar el servicio de geolocalización

## Slide 15
Gráfica de las orbitas y la posición de
cada uno de los Sistemas geolocalización

## Slide 16
SISTEMAS QUE INCORPORAN
LOS AVIONES PARA SU LOCALIZACIÓN
GPS
TRANSMISOR DE EMERGENCIA
TRASNPONDEDOR
ACARS
RADAR MILITAR
RADIO

## Slide 17
APLICACIONES QUE
UTILIZAN LA
GEOLOCALIZACION

## Slide 19
Datos
Importantes
Acerca
Del tema

## Slide 20
La principales diferencias entre estos 4 sistemas de geolocalización son su precisión, el uso q se les da y por supuesto q cada uno de estos satélites pertenece a una nación diferente.
El GPS puede determinar la precisión de la ubicación en plazo de 2 a 10metros.
GALILEO (GNSS) la precisión de la ubicación es de menos de 4 metros.
GLONASS la precisión de la ubicación de este sistema es entre 4,46 y 8,38 metros.
BEIDUO la precisión de este sistema chino es entre 5,66 a 8 metros.
PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE:
GPS, GLONASS, GALILEO Y BEIDUO

## Slide 21
Un RTLS, o sistema de localización en tiempo real, es un mecanismo que puede determinar la ubicación de mercancías o personas. La ubicación se puede determinar mediante antenas colocadas de forma estratégica.
LOCALIZACIÓN EN
TIEMPO REAL(RTLS)

## Slide 22: Uso de los sistemas geolocalización en drones y en dispositivos de Realidad Virtual
Un equipo de investigadores del laboratorio de ingeniería Cockrell, en la Universidad de Texas, Estados Unidos, han dado con un sistema sencillo y asequible de modificar una antena GPS convencional y reprogramarla para que tenga la misma precisión que las antenas profesionales.

## Slide 23
¿QUIÉN INVENTÓ EL GPS?
Como ocurre con muchos de los inventos tecnológicos y digitales modernos, el GPS tiene origen en el universo militar. Roger L. Easton fue el principal diseñador del primer sistema de trasmisión de posición e imágenes por las ondas de los satélites.
También participaron en la elaboración:
Ivan A. Getting
Bradford Parkinson
Roger L. Easton

## Slide 24
REFERENCIAS
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/12/27/beidou-la-nueva-apuesta-de-china-para-competir-con-el-gps
http://www.gps.gov/systems/gps/
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Beidou-Nuevo-Sistema-De-Geolocalizacion-Chino-vn111362-vst311
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-30/roger-easton-gps-developer-for-satellite-navigation-dies-at-93
http://congress-era-glonass.ru/venue.html
http://es.123rf.com/footage_34016801_stock-footage.html
http://stuffin.space/
www.fceia.unr.edu.ar/gps/cursos/gyg/cursogyg2014.pdf
http://www.xataka.com/otros/galileo-la-odisea-del-sistema-europeo-cinco-veces-mas-preciso-que-gps-si-funciona