## Slide 1
MECÁNICA DE VEHÍCULOS
DANILO RAMIREZ GOMEZ
JORGE YAIR MORENO CELIS

## Slide 2
Es la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios propios de la física, mecánica y química para la generación y transmisión del movimiento en sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica automática y secuencial.
¿QUÉ ES?

## Slide 3
Batería
Llave de contacto
Bobina
Árbol de distribución:
Distribuidor, Dispositivo de conexión y de distribución de la corriente de alta tensión del secundario a las Bujías.
Leva, dispositivo de interrupción del primario en sincronismo con el ciclo del los cilindros.
Condensador es el encargado de cortar el funcionamiento del motor de arranque una vez dadas las vueltas necesarias para darle el movimiento del motor.
Motor de arranque
SISTEMA DE ENCENDIDO

## Slide 5
SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDO
El sistema asistido Se trata de una ayuda al conductor que le permite girar la dirección sin esfuerzo, algo que en ocasiones puede requerir fuerza hercúlea sin esta asistencia.

## Slide 6
HIDRÁULICA
ELECTRO-HIDRÁULICA
ELÉCTRICA
Se pueden clasificar las direcciones asistidas en tres grupos

## Slide 7
HIDRÁULICA
Las direcciones hidráulicas fueron de los primeros modelos de dirección asistida
Su principal virtud es que el conductor no debe realizar una fuerza exagerada sobre el volante, lo que permite reaccionar frente a imprevistos y efectuar con facilidad maniobras a bajas velocidades.

## Slide 8: ELECTRO-HIDRÁULICA
Su principal ventaja es que al no estar conectada al motor del vehículo evita los problemas mecánicos asociados a una transmisión por correa. Además reduce el consumo de combustible

## Slide 9: ELÉCTRICA
Su nombre se debe a que utilizan un motor eléctrico para generar la asistencia en la dirección.
Su ventaja frente a las hidráulicas y electro-hidráulicas es que, al no utilizar energía hidráulica son más ligeras y simples al eliminar la instalación y bomba hidráulica.

## Slide 10
CAJA DE CAMBIOS
Se encarga de obtener en las ruedas un torque suficiente para poner en movimiento el vehículo desde parado, y una vez en marcha obtener un torque suficiente en ellas para vencer las resistencias al avance.

## Slide 11: PARTES DE UNA CAJA DE CAMBIOS

## Slide 12
EXISTEN:
CAJA DE CAMBIO MECÁNICA O MANUAL
CAJA DE CAMBIO AUTOMÁTICA.
CAJA DE CAMBIO MIXTA

## Slide 13: CAJA DE CAMBIO MECÁNICA O MANUAL
Independientemente de la disposición transversal o longitudinal y delantera o trasera, las actuales cajas de cambios manuales son principalmente de dos tipos:
DE DOS EJES
DE TRES EJES

## Slide 14
DE TRES EJES: un eje primario recibe el par del motor a través del embrague y lo transmite a un eje intermediario. Éste a su vez lo transmite a un eje secundario de salida, coaxial con el eje primario, que acciona el grupo diferencial.
DE DOS EJES: un eje primario recibe el par del motor y lo transmite de forma directa a uno secundario de salida de par que acciona el grupo diferencial.

## Slide 15
CAJA DE CAMBIO AUTOMÁTICA.
La caja automática es un sistema que, de manera autónoma, determina la mejor relación entre los diferentes elementos, como la potencia del motor, la velocidad del vehículo, la presión sobre el acelerador y la resistencia a la marcha, entre otros

## Slide 16
CAJA DE CAMBIO MIXTA
TAMBIÉN LLAMADA TRIPTÓNICA, consiste en la unión de lo mejor de las dos cajas. Puedes manejar en posición manual sin embrague o automática para un manejo descansado en ciudad.

## Slide 17: SISTEMAS DE TRACCIÓN
Los sistemas de tracción son un mecanismo de seguridad que sirven para prevenir la pérdida de adherencia cuando aceleramos en exceso, al manejar sobre suelo húmedo o muy liso, o cuando giramos bruscamente la dirección de nuestro vehículo

## Slide 18: Hay tres sistemas de tracción
TRACCIÓN DELANTERA
TRACCION TRASERA
TRACCIÓN DOBLE

## Slide 19: TRACCIÓN DELANTERA
Consiste en transmitir el par generado por el motor únicamente a las ruedas del eje delantero, el mismo eje en el que se suele encontrar la dirección del vehículo. La mayoría de vehículos de tracción delantera incorporan el diferencial en la estructura de la caja de cambios.
CONTROL

## Slide 20
TRACCIÓN TRASERA
Es el sistema en el que la transmisión del movimiento del motor se realiza sobre las ruedas traseras.
Es la forma primigenia de construir vehículos autopropulsados de más de dos ruedas, dada la necesidad de que las ruedas del eje delantero fuesen orientables por la columna de la dirección.
AGARRE

## Slide 21
TRACCIÓN DOBLE
Su funcionamiento se basa en enviar la potencia del motor a las cuatro ruedas mediante un diferencial central que hace el reparto.
Si se trata de una tracción total conectable –algo muy habitual en los todoterrenos–, sólo uno de los ejes recibe la fuerza del motor hasta que cambian las condiciones del firme

## Slide 22
Tipos de Llantas de Vehículos.
¿Qué es una Llanta?
Es un contenedor de aire de forma toroidal.
¿Cuáles son las funciones de una Llanta?
Tener alta capacidad de carga.
Proveer amortiguación.
Transmitir torque para movimiento y frenado.
Producir fuerzas de cambio de dirección y proveer la adecuada respuesta direccional.
¿Cuáles son los tipos de llantas?
Llantas Radiales y Llantas Convencionales o Diagonales

## Slide 23
Llantas Convencionales o Diagonales.
Sus capas van dispuestas longitudinalmente (a lo largo de la banda de rodamiento).
Las consecuencias son: mayor fricción con el suelo, que provoca más calentamiento y reduce la vida útil de la carcasa y la necesidad de trabajo intenso de los materiales de todas las partes de la llanta.

## Slide 24
Llantas Radiales.
Sus capas están dispuestas en forma radial, es decir; están paralelas las unas a las otras , en un ángulo de 90° a la circunferencia de la llanta.
Este tipo de llantas tiene menor resistencia al: rodamiento, mejoran el rendimiento de combustible , la maniobrabilidad del vehículo.

## Slide 25
¿Qué es el hidroplaneo?
El hidroplaneo se produce cuando las llantas de un vehículo pierden contacto con el pavimento por una película de agua y por consiguiente disminuye o se elimina el poder de adherencia de las ruedas.

## Slide 26
Avances electrónicos para la mejora de la
Eficiencia del vehículo.
Hoy en día existen muchos avances tecnológicos en la electrónica, la aerodinámica, las estructuras y materiales, y la propulsión, los cuales tienen aplicaciones benéficas en el diseño de manufactura, mantenimiento y operación de los nuevos vehículos automotores

## Slide 27
FIN