## Slide 1
La energía

## Slide 2: ÍNDICE
¿qué es la energía?
Unidades de Energía
Principio de conservación de la energía
Transformaciones energéticas
Fuentes de energía
Importancia de la energía eléctrica
Energías renovables

## Slide 3: 1.- ¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
La ENERGÍA es la capacidad para realizar un trabajo.
Ejemplos:
  Masa de agua embalsada
  Muelle estirado o comprimido

## Slide 4
Trabajo es el producto de la fuerza F aplicada a un cuerpo por la distancia s que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman las direcciones de ambos.

## Slide 5: 2.- UNIDADES DE ENERGÍA Y TRABAJO
Cantidad absoluta: Energía, J, cal, kcal, kJ
Julio (J): es el trabajo que realiza una fuerza de 1 N al desplazar su punto de aplicación 1m en su misma dirección. Es la unidad en el S.I.
Caloría (cal): es la cantidad de calor necesaria para elevar, a la presión normal, la temperatura de 1 gr de agua desde 14,5 ºC a 15,5 ºC. 1 cal = 4,18 J.
Caudal: Energía/tiempo, J/s (Watt)
Kilovatio-hora (Kwh): es el trabajo realizado por un ser o una máquina de 1 Kw de potencia en una hora de funcionamiento. 1 Kwh = 3.600.000 J

## Slide 6
3. LEY DE CONSERVACION DE LA ENERGÍA
Primer Principio de la Termodinámica:
El primer principio según por el cual la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.

## Slide 7
ENERGÍA
Puede adoptar distintas formas convertibles directa o indirectamente unas en otras: Radiación electromagnética, Energía Potencial, Energía Eléctrica, Energía Química (de enlace), Energía Cinética, Calor.

## Slide 8
ENERGÍA ASOCIADA A UN SISTEMA MATERIAL
  Energía cinética (Ec): asociada al movimiento de los cuerpos respecto a un sistema de referencia.
  Energía potencial (Ep): asociada a su posición con respecto a un sistema de referencia.
  Energía interna ( U ): Asociada a la composición química de la materia, a su estado energético (temperatura, volumen y presión) y a su estado de agregación (estado físico).

## Slide 9
Son formas de energía en tránsito, entre el sistema y sus alrededores.
* Trabajo (W), energía en tránsito debido a la acción de una fuerza mecánica.
* Calor ( Q ): tránsito resultado de la diferencia de temperaturas entre el sistema y sus alrededores.
“Basado en las observaciones de Thompson y Sir Humphry Davy: El trabajo puede ser transformado en calor por fricción”.
Calor y trabajo

## Slide 10
El calor se transmite de 3 formas distintas:
  Conducción: transporte de calor sin transporte de materia pero en presencia de esta. Se debe al intercambio de Ec entre moléculas vecinas.
    Los materiales se clasifican en conductores y aislantes
  Convección: transporte de calor con transporte de materia. Es típico de los fluidos. Se debe a la menor densidad de las zonas calientes de un fluido, formándose las corrientes de convección.

## Slide 11
  Radiación: transporte de calor en presencia o no de materia (vacío). La transmisión de calor se produce por ondas electromagnéticas. Ejemplo: calor que nos llega del Sol.

## Slide 12
  Energía química: es la que poseen las sustancias y se pone de manifiesto cuando reaccionan para transformase en otras sustancias diferentes.
    Endotérmicas.
    Exotérmicas. (combustibles)

## Slide 13: 4.- TRANSFORMACIONES ENERGETICAS
Se da en dinamos y alternadores.
El rozamiento de las partes móviles de las maquinas transforma la E mecánica en calor.
Algunos procesos con transformaciones de energía son:

## Slide 14
Se da en motores.
Acumuladores, batería de coches (electrolisis)
Efecto Joule. Resistencias eléctricas.
Bombillas y fluorescentes

## Slide 15
Pilas y acumuladores
Combustiones
Energía de los alimentos se transforma en el metabolismo.
Combustión también produce luz.

## Slide 16
Convertidores termoiónicos (Ionización producida por el calor. A altas temperaturas los electrones vibran cada vez más fuerte, pueden escapar del cuerpo; este quedara por tanto positivo.) y termoeléctricos. ( Si se unen por ambos extremos dos alambres de distinto material (este circuito se denomina termopar), y una de las uniones se mantiene a una temperatura superior a la otra, surge una diferencia de tensión que hace fluir una corriente eléctrica entre las uniones caliente y fría.)
Turbina de central térmica.
Termólisis. (La termólisis es una reacción química en la que un compuesto se separa en al menos otros dos cuando se somete a un aumento de temperatura. Se trata de una reacción endotérmica porque requiere un aporte de calor para romper los enlaces químicos)

## Slide 17
Captadores fototérmicos.
Células fotovoltaicas.
La fotosíntesis que se da en las plantas.

## Slide 18
La energía almacenada en los núcleos atómicos se transforma, mediante la fisión o la fusión, en calor.

## Slide 19: 5.- FUENTES DE ENERGÍA
Fuentes renovables Son las que, en principio, no se agotan. Generalmente producen menos impacto ambiental. | Energía hidráulica
 | Energía solar
 | Energía eólica
 | Biomasa
 | Residuos sólidos urbanos
 | Energía mareomotriz
 | Energía de las olas
 | Energía geotérmica
Fuentes no renovables Son reservas limitadas de energía que se agotan según se van utilizando. | Energía de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)
 | Energía nuclear

## Slide 20: 6.- IMPORTANCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA.
Consumo a gran escala (II Revolución Industrial)
Consumo de energía  consumo energía eléctrica.
Se obtiene a partir de fuentes primarias en las centrales.

## Slide 21
5.- ENERGIAS RENOVABLES
(videos)