## Slide 2
3. INTRODUCCIÓN
3.1 PARÁMETROS QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD DEL POZO
3.2 REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
3.3 CAÑONEO
3.4 TIPOS DE CAÑONES
3.5 TIPOS DE CARGAS
3.6 OPERACIONES Y TÉCNICAS DE CAÑONEO

## Slide 3
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Registros en hueco revestido
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
INTRODUCCIÓN
Operaciones y técnicas de cañoneo
El cañoneo es el proceso de crear aberturas a través de la tubería de revestimiento y el cemento, para establecer comunicación entre el pozo y la formación productora. Las herramientas que se utilizan para llevar a cabo esta operación se denominan cañones.
Un registro o perfil de pozo es una grabación contra profundidad de alguna de las características de las formaciones rocosas atravesadas, las cuales se realizan por medio de diferentes herramientas de medición.

## Slide 4
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Registros en hueco revestido
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
PARÁMETROS QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD DEL POZO
Operaciones y técnicas de cañoneo
Se refiere a que la penetración de la formación por medio de los disparos sea suficiente y no este obstruida, lo que quiere decir que principalmente se trata de las condiciones y limpieza del disparo.
Distribución de perforaciones sobre la zona de producción.
Características de la zona penetrada.
Número de direcciones del disparo.
La penetración depende principalmente de la carga explosiva, la forma y tipo de cañón, el espacio entre el cañón y el revestimiento.
PENETRACIÓN DE LA FORMACIÓN
NÚMERO DE PERFORACIONES EFECTIVAS
El diámetro del orificio de entrada principalmente es relacionado con el cañón de carga (ángulo) y con el espacio entre el cañón y el revestimiento.
DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN
OTRAS

## Slide 5
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
    Es muy importante tener en cuenta que obtener un buen sello en el pozo permite que se tenga un aislamiento de zonas durante un largo tiempo.
    Pero para determinar si esto sucede se usan registros sónicos y ultrasónicos que se han venido mejorando debido al auge de la tecnología ya que con ellos se logra cuantificar la adherencia del cemento y la tubería del revestimiento.

## Slide 6
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
REGISTRO GR Y CCL

## Slide 7
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
REGISTRO CBL Y VDL
Los registros acústicos se utilizan para evaluar la calidad de los trabajos de cementación, midiendo la propagación de ondas de sonido en las proximidades del pozo.
      El registro CBL mide la amplitud de una señal sónica producida por un transmisor que emite una onda acústica después de viajar a través del revestimiento, la medida se expresa en milivoltios mV o como decibeles dB.
Si la amplitud aumenta indica una mejor calidad de la adherencia entre el cemento y el revestimiento.
Estos registros no proveen información radial para diferenciar presencia de canales, cemento contaminado entre otras lo que dificulta la interpretación de los datos.
CBL, registro cement bond y hace referencia a la cantidad del cemento y VDL- variable density que son los registros de densidad variable y hace referencia a la calidad de adhesión del cemento.

## Slide 8
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
EVALUACIÓN DEL
REGISTRO CBL Y VDL

## Slide 9
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Cañoneo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
REGISTROS EN HUECO REVESTIDO
REGISTRO DE IMÁGENES ULTRASÓNICAS - USI
Las herramientas ultrasónicas miden la impedancia acústica (la densidad del material multiplicada por la velocidad de la onda de compresión) del material que se encuentra detrás de la tubería de revestimiento.
      El material sólido osea el cemento fraguado muestra una impedancia acústica mayor que los líquidos (lodo, fluido espaciador o cemento líquido). Por lo que estas herramientas se pueden usar para diferenciar los sólidos de los líquidos a través de un contraste de impedancia acústica.
Transductor rotativo

## Slide 10
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
CAÑONEO
Cañoneo
    Consiste en la perforación de agujeros con explosivos a través de la tubería de revestimiento de acero, el cemento y la roca de formación. El cañoneo es el único modo de realizar túneles que establezcan enlaces entre el yacimiento de crudo o gas y el pozo revestido que va hasta la superficie, por lo que esta operación es la clave para el éxito de la producción económica del crudo y gas, la productividad del pozo a largo plazo y la recuperación eficiente de los hidrocarburos.

## Slide 11
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
CAÑONEO
Cañoneo
Los orificios que se obtienen por medio del cañoneo no solo permiten el paso de los fluidos sino que proporcionan puntos uniformes para la inyección de agua, gas y ácido, los cuales se usan para estimulaciones por fracturación hidráulica.

## Slide 12
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
CAÑONEO
Cañoneo
El cañoneo daña la permeabilidad de la formación alrededor de los túneles hechos por los disparos o cañones, lo cual implica una caída de presión en las cercanías del pozo y en la producción de este, como también en esto influye la penetración en la formación, el tamaño del orificio, el número de disparos y el ángulo entre los orificios

## Slide 13
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
CAÑONEO
Cañoneo
Si los desechos no son removidos puede que las gargantas de los poros se taponen por lo cual para poder remover parcial o totalmente el daño y los detritos de los disparos, es esencial que exista:
Una condición de bajo balance estático, lo que quiere decir que la presión hidrostática dentro del pozo antes del disparo sea menor que la presión de la formación o yacimiento.

## Slide 14
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cañones
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
CAÑONEO
Cañoneo
Tipo de equipo usado en el proceso
Cantidad y tipo de carga del cañón
Técnicas usadas en el completamiento del pozo
Características de la tubería y del cemento
Procedimiento usado para el cañoneo
Los resultados que se pueden originar si se implementa incorrectamente una técnica de cañoneo, como:
Daño al revestimiento o al yacimiento
La perforación de una zona no deseada
Costos elevados para corregir estos problemas, como:
Trabajos de estimulación
PARA OBTENER EFECTIVIDAD SE DEBE TENER EN CUENTA:
Recañoneo de zonas, etc.

## Slide 15
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
TIPOS DE CAÑONES
Cañoneo
Tipos de cañones
      Existe gran variedad de cañones y cargas, dependiendo del trabajo a realizar, algunos de estos dejan caer escombros dentro del pozo lo cual impide tanto la producción como operaciones correctivas futuras.
Consiste en disparar balas hacia el revestimiento para penetrarlo junto con el cemento y la formación, es un método que pierde eficiencia a medida que la formación tenga mayor dureza y en cementos y tuberías con alta resistencia.
CAÑONES TIPO BALA

## Slide 16
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
TIPOS DE CAÑONES
Cañoneo
Tipos de cañones
Este cañón posee un casco externo que aloja un iniciador de la detonación y el material explosivo los cuales son mantenidos por un revestimiento cónico y genera un chorro de energía de alta presión.
CAÑONES DE CARGA HUECA
1. Cañones recuperables: este tipo de cañón es el más usado.
2. Cañones desechables: Las cargas no se encuentran contenidas en un tubo por lo que se puede obtener una mayor penetración ya que las cargas serían más grandes.
3. Cañones semi – desechables: La cantidad de residuos dejados en el pozo es menor ya que aquí se puede recuperar el portacargas.
DESECHABLES
SEMI-DESECHABLES
Estos cañones se clasifican en tres grupos:

## Slide 17
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
TIPOS DE CARGAS
Cañoneo
Tipos de cañones
Disparo con cable y conexión hidroeléctrica
Disparo usando la barra detonante con baterías
Disparo accionado con presión

## Slide 18
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
OPERACIONES Y TÉCNICAS DE CAÑONEO
Cañoneo
Tipos de cañones
Una operación de cañoneo se realiza con el fin de:
Lograr llevar al máximo el caudal de producción del pozo
Obtener el drenaje más eficiente del yacimiento
Repartir el flujo entre varias perforaciones
Esta técnica se puede realizar bajo dos condiciones generales:
DIFERENCIAL DE PRESIÓN POSITIVO: cuando la presión de la columna hidrostática es mayor que la presión de la formación se obtiene un diferencial de presión positivo.
2) DIFERENCIAL DE PRESIÓN NEGATIVO: ocurre cuando la presión de la columna hidrostática a la profundidad de la arena cañoneada es menor que la presión de la formación. El cañoneado óptimo se obtiene con este tipo de diferencial de presión y usando fluidos limpios o libres de sólidos.

## Slide 19
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
OPERACIONES Y TÉCNICAS DE CAÑONEO
Cañoneo
Tipos de cañones
Las técnicas de cañoneo se pueden clasificar en tres grupos:
Por lo general se usan cañones no recuperables o parcialmente recuperables, los restos recuperables del cañón, la guaya y la herramienta en profundidad se extraen usando un lubricador, lo cual permite obtener una buena limpieza de las perforaciones.
Consiste en bajar primero la tubería con empaque o la completación final, luego se crea un diferencial de presión negativo y se baja el cañón con equipo de guaya.
CAÑONEO MEDIANTE EL USO DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN O THROUGH TUBING PERFORATING:

## Slide 20
2) CAÑONEO MEDIANTE EL USO DE LA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO O THROUGH CASING PERFORATING:
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
OPERACIONES Y TÉCNICAS DE CAÑONEO
Cañoneo
Tipos de cañones
Estos cañones son bajados con equipo de guaya, por lo general son recuperables y más grandes permitiendo bajar cargas de mayor tamaño, más opciones de fases (es el ángulo que se forma entre las cargas individuales expresado en grados) y una mayor densidad de disparos (este es el número de agujeros por unidad de longitud).
Este tipo de cañoneo se realiza con diferencial de presión positivo, lo cual permite mantener el control del pozo.

## Slide 21
3) CAÑONEO MEDIANTE EL USO DE CAÑONES TRANSPORTADOS POR LA TUBERÍA, T.C.P (TUBING CONVEYED PERFORATING):
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
OPERACIONES DE REGISTRO Y CAÑONEO
Introducción
Parámetros que afectan la productividad del pozo
Tipos de cargas
Operaciones y técnicas de cañoneo
Registros en hueco revestido
OPERACIONES Y TÉCNICAS DE CAÑONEO
Cañoneo
Tipos de cañones
El cañón es transportado en el extremo inferior de la tubería eductora, con esta se introduce un empaque el cual se debe asentar antes de iniciar con la operación de cañoneo.
La ventaja que se presenta es que se puede usar un diferencial de presión negativo y al mismo tiempo usar un cañón grande con características semejantes a los recuperables, pero que pueden ser desechables.
Además se puede obtener con este método: alta densidad de disparo, perforaciones y fases óptimas.

## Slide 22
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
BUCARAMANGA
2015
FIN DE LA PRESENTACIÓN
MUCHAS GRACIAS